Projekt planu aglomeracji Turze

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841, zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 199, poz. 1468).

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska przyjęte Uchwałą Rady Miasta nr XXXIX/283/2001 z dnia 15.11.2001, obecnie w trakcie zmian i poprawek,

- Koncepcja gospodarki wodno – ściekowej Gminy Kuźnia Raciborska,

Aglomeracja Turze zlokalizowana jest w woj. śląskim, w Gminie Kuźnia Raciborska.  W skład aglomeracji wchodzą: miasto Kuźnia Raciborska, w części znajdującej się na zachód od linii kolejowej Racibórz – Kędzierzyn–Koźle (Nowy Świat) oraz miejscowości Siedliska, Budziska, Ruda i Turze.

Stan obecny

Liczba mieszkańców aglomeracji				2.628

| Miejscowość | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Kuźnia Raciborska (Nowy Świat) | 44 |
| Siedliska | 628 |
| Budziska | 846 |
| Ruda | 313 |
| Turze | 797 |
| Razem | 2.628 |

Równoważna liczba mieszkańców RLM				3.561 RLM

    - mieszkańcy aglomeracji				2.628 RLM

    - ilość miejsc noclegowych dla turystów		0 RLM

    - pozostali turyści					0 RLM

    - zakłady przemysłowe				933 RLM

W aglomeracji funkcjonują następujące zakłady przemysłowe, które wprowadzać będą ścieki do kanalizacji dla ścieków komunalnych, po jej wykonaniu:

Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" S.A., 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Staszica 1

Zespół Odlewni "RAFAMET" Sp. z o.o., 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Staszica 1

Zakład Przetwórstwa Mięsnego "MAXPOL", 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Nowy Świat 8

Ilość ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe

| Nazwa zakładu | ilość |
| --- | --- |
| Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. + Zespół Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. | 100 m3/d |
| Zakład Przetwórstwa Mięsnego MAXPOL | 40 m3/d |

Wielkość dobowego ładunku  BZT5 wytwarzanego przez te zakłady wynosi  56000 [gO2/d] (BZT5 = 400 [mgO2/l x 140 m3/d = 56000 [gO2/d]), co odpowiada ładunkowi 933 RLM (56000 [gO2/d] : 60 [gO2/l]).

Na terenie aglomeracji znajdują się dwie szkoły podstawowe i przedszkole.

Aglomeracja nie posiada kanalizacji ani oczyszczalni ścieków.

Ścieki bytowo – gospodarcze na terenie aglomeracji gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, opróżniane i przewożone beczkowozami do punktu zlewowego w oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 oraz odprowadzane w sposób niekontrolowany do ziemi i wód płynących.

Stan prognozowany (horyzont czasowy 2015)

Prognozowana liczba mieszkańców aglomeracji				2.327

Równoważna liczba mieszkańców RLM					3.277 RLM

    - mieszkańcy aglomeracji				2.327 RLM

    - ilość miejsc noclegowych dla turystów		0 RLM

    - pozostali turyści					0 RLM

    - zakłady przemysłowe				950 RLM

Zakłady przemysłowe oraz jednostki publiczne opisane w części drugiej (stan obecny ) znajdujące się na terenie aglomeracji zostaną przyłączone do kanalizacji. Dla zakładów przemysłowych przewiduje się budowę podczyszczalni.

Przewidywany dobowy ładunek  BZT5 w ściekach z zakładów przemysłowych wprowadzających ścieki do kanalizacji komunalnej wyniesie  57000 [gO2/d], co odpowiada ładunkowi 950 RLM (57000 [gO2/d] : 60 [gO2/l]).

Długość planowanej do wykonania w aglomeracji sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki komunalne do oczyszczalni		41,66 km

| Miejscowość | Długość sieci w [km] |
| --- | --- |
| Kuźnia Raciborska (Nowy Świat) | 3,60 |
| Siedliska | 6,38 |
| Budziska | 15,81 |
| Turze, Ruda | 15,87 |
| Razem | 41,66 |

Prognozowana średniodobowa ilość wytwarzanych ścieków w aglomeracji:	Qśr.d = 460 m3/d.

Sposób oczyszczania ścieków w aglomeracji:

Gmina Kuźnia Raciborska do października 2006 była objęta Porozumieniem Międzygminnym z dnia          7 stycznia 2004r. dotyczącym programu budowy kanalizacji sanitarnej dla gmin dorzecza Górnej Odry z odprowadzaniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu. Porozumienie obejmowało Gminy: Racibórz, Kuźnia Raciborska, Nędza, Kornowac, Rudnik, Krzyżanowice oraz Pietrowice Wielkie.

Obecnie Gmina Kuźnia Raciborska wystąpiła z Porozumienia na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XLVI/410/2006 z dnia 20 października 2006r. i będzie realizować gospodarkę kanalizacyjną i ściekową samodzielnie.

Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 41,66 km w aglomeracji budowana będzie w okresie 2008 – 2015(łącznie z budową kanalizacji na obszarze całej Gminy). Szczegółowa koncepcja budowy kanalizacji na całym obszarze Gminy powstanie w roku 2008. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania, głównie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Oczyszczalnia ścieków OŚ „Turze” obejmująca swym zasięgiem zachodnią część miasta Kuźnia Raciborska (Nowy Świat), czyli obszar znajdujący się na zachód od linii kolejowej Racibórz – Kędzierzyn-Koźle oraz miejscowości Siedliska, Budziska, Ruda i Turze, z lokalizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Turze ma powstać w 2009 roku. Przygotowywana jest analiza opłacalności ekonomicznej budowy oczyszczalni. Planowana przepustowość oczyszczalni Qśr.d = 500 m3/d, przyjęty koszt inwestycji budowy oczyszczalni około 4 mln zł, termin realizacji: rok 2010 z wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych UE, finansowanie pomostowe z WFOŚiGW w Katowicach.

Do oczyszczalni odprowadzane będą ścieki z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków będzie rzeka Sumina, która uchodzi do Rudy.

Do czasu powstania oczyszczalni ścieków „Turze” oraz kanalizacji, gromadzone w zbiornikach bezodpływowych ścieki z terenu aglomeracji, przewożone będą beczkowozami do punktu zlewowego O.Ś. „Kuźnia Raciborska”, która powstanie w roku 2008.

Planowana równoważna liczba mieszkańców aglomeracji w wyniku realizacji przedsięwzięć kanalizacyjnych określonych w projekcie planu aglomeracji to 3.277 RLM (łącznie z zakładami przemysłowymi).

| Miejscowość | Równoważna liczba mieszkańców [RLM] |
| --- | --- |
| Kuźnia Raciborska (Nowy Świat) | 30+950 |
| Siedliska | 550 |
| Budziska | 742 |
| Ruda | 250 |
| Turze | 755 |
| Razem | 3.277 |

Wskaźnik długości sieci

Dla projektowanej aglomeracji wskaźnik długości sieci wynosi:

2.327 mieszkańców / 41,66 km = 56 [osób/1 km].

Aglomeracja Turze w całości znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, ustanowionym Rozporządzeniem Wojewody Katowickiego nr 181/93 z 23.11 1993r., Dz.U woj. katowickiego nr 15/94, poz. 130). Park ten jest formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) i nie jest wymagane dotrzymanie w aglomeracji wskaźnika 120 mieszkańców na 1 km.