Gminne Przedsiębiorstwo                                                                       Kuźnia Raciborska 23.10.2015r.

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

47-420 Kuźnia Raciborska

ul. Klasztorna 45

L.DZ.WOD-KAN 705 /10/2015

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Numer sprawy: L.DZ.WOD-KAN 676/10/2015

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 270340-2015

Nazwa zadania:	 „Remont zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni Ścieków w Kuźni Raciborskiej”

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej niniejszym przekazuje treść zapytań oraz odpowiedzi na nie.

- Czy prawidłowym rozumieniem wykonawcy jest iż inwestor dopuści rozwiązanie alternatywne polegające na użyciu zaprawy pcc jako zaprawy reprofilacyjnej do napraw konstrukcji żelbetowych w klasie R4 wb normy 1504-3 (Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności), posiadającej właściwości  XS3, XC4, XD3, XF4 wg. PN-EN 206-1 (Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości produkcja i zgodność), oraz jako system powłok antykorozyjnych silikatowo-polimerowych zapewniających długotrwałą ochronę konstrukcji żelbetowych o właściwościach: wodoszczelność, odporność na wodne roztwory kwasowe do 1% i wodne roztwory zasadowe do 1%, klasie XA3 wg. PN-EN 206-1 o stężeniu siarczanów do 6000mg/l oraz do pH 4 i paroprzepuszczalności sd do 15m.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie szybkowiążących zapraw PCC /Polymer Cement Concrete/ jako zaprawy reprofilacyjnej do napraw konstrukcji żelbetowych. W przypadku zaoferowania jako materiału użytego do wypełnienia dużych ubytków i reprofilacji szybkowiążących zapraw PCC /Polymer Cement Concrete/ o mniejszej wytrzymałości na ściskanie niż posiadają kompozyty nie ma konieczności wypełniania załącznika nr 8 dla tego materiału. Zaproponowana zaprawa szybkowiążąca PCC musi posiadać takie parametry by mogła być w pełni zastosowana w połączeniu z kompozytem zastosowanym do wykonania powłoki ochronnej.

Natomiast do wykonania powłok ochronnych zamawiający wymaga zastosowania wyłącznie epoksydowych materiałów odpornych na agresywne ścieki o parametrach takich samych lub lepszych od kompozytu BELZONA 5811. Chemoodporność kompozytu BELZONA 5811: odporny na 10% kwas siarkowy, 20% kwas solny, 10% kwas borowy, 10% kwas azotowy, odporny na wodorotlenek sodowy i potasowy, 20% roztwór amoniaku, odporny na wodę morską, solanki, szczelny na dyfuzję chlorków. Zaproponowany materiał ma mniejszą odporność na kwasy i zasady w związku z czym nie może zostać użyty przez wykonawcę do wykonania powłoki ochronnej.

Prezes Zarządu

Marian Kostka