Załącznik do Uchwały Nr XIX/187/2016

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24.05.2016r

# Propozycja

# planu aglomeracji

# Kuźnia Raciborska

# powiat raciborski

# województwo

# śląskie

# Część opisowa

- Podstawowe informacje na temat aglomeracji

Nazwa aglomeracji: Kuźnia Raciborska Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 5 543 Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 6 026 Gmina wiodąca w aglomeracji: Kuźnia Raciborska Gminy w aglomeracji: Kuźnia Raciborska Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Kuźnia Raciborska Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: nie dotyczy Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: nie dotyczy Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Kuźnia Raciborska

Uzasadnienie:

Aglomeracja Kuźnia Raciborska o równoważnej liczbie mieszkańców 5 543 RLM została wyznaczona Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 11/07 z dnia 13 marca 2007 r. Obecnie z uwagi na dalszy intensywny rozwój Gminy Kuźnia Raciborska i powstawanie kolejnych obszarów o skoncentrowanej zabudowie istnieje konieczność budowy kanalizacji na tych  obszarach. Tym samym konieczna jest zmiana granic aglomeracji.

- Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

| Miejscowość: Kuźnia Raciborska | Ulica, nr: Słowackiego 4 |
| --- | --- |
| Gmina: Kuźnia Raciborska | Powiat: raciborski |
| Województwo: śląskie |
| Telefon: 32 419 1417 | Fax: 32 419 1432 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: poczta@kuzniaraciborska.pl |

- Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Imię i nazwisko: Małgorzata Pabian Telefon: 601 447 231 Fax: 32 419 1432 E-mail: malgorzata.pabian@umkuznia.pl

- Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego |  | X |
| 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy |  | X |
| 3 | Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | X |  |
| 4 | Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych |  | X |
| 5 | Inne (wymienić): Koncepcja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska |  | X |

- Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

  - Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Sieć istniejąca

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 3,9 | 4 274 | 110 | 4 384 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 1,5 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 3,5 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem | 8,9 | 4 274 | 110 | 4 384 |  |

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji | Uwagi (źródło finansowania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

  - Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób 
na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy

| Lp. | Kanalizacja planowana do wykonania | Długość [km] | Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na1 km sieci). |
| --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | 0 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem] | 0 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | nie dotyczy |

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.): Kuźnia Raciborska Kanalizacja jest planowana na obszarze Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich", ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Katowickiego nr 181/93 z 23.11 1993r., Dz.U woj. katowickiego nr 15/93, poz. 130).

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji6 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 6,7 | 1 239 | 0 | 1 239 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 7,0 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem | 13,7 | 1 239 | 0 | 1 239 |  |

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci) |
| --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | 13,7 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem] | 1 239 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | 90,4 |

  - Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

| Lp. | Kanalizacja istniejąca i planowana | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji6 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 10,6 | 5 513 | 110 | 5 623 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 8,5 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 3,5 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem | 22,6 | 5 513 | 110 | 5 623 |  |

- Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków: oczyszczalnia ścieków w Kuźni Raciborskiej

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Klasztorna 45, Kuźnia Raciborska

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):

tel.:		32 419 11 91

fax:		32 418 90 27

e-mail:		oczyszczalnia@gpwik.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Pozwolenie wodnoprawne nr 163/07/SE (oznaczenie organu: SE-II-6223/39-7/07) z dnia 09.11.2007 r. wydane przez Starostę Raciborskiego. Termin ważności: 08.11.2017 r.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m3/d]: 700

maksymalna godzinowa [m3/h]: 360

maksymalna roczna [m3/rok]: 255 500

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 4 850

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi 
w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 388

Ścieki dowożone [m3/d]: 101

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 489

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 178 600

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m3/d]: 578

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m3/rok]: 210 970

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych |
| --- |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mg O2/l] | 1 796,75 | wartości średnie za rok 2015 |
| ChZTCr [mg O2/l] | 16 103,50 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 2 131,50 |  |
| Fosfor ogólny [mg P/l] | 18,77 |  |
| Azot ogólny [mg N/l] | 312,44 |  |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mg O2/l] | ≤ 25 | 8,01 |
| ChZTCr [mg O2/l] | ≤ 125 | 38,45 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | ≤ 35 | 6,88 |
| Fosfor ogólny [mg P/l] | nie normowane | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mg N/l] | nie normowane | nie dotyczy |

| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |
| --- |
| Nazwa cieku: rzeka Ruda | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 5 + 465 |
| Współrzędne geograficzne wylotu: długość geograficzna: 18,321796 szerokość geograficzna: 50,20358428 |

| Typ oczyszczalni ścieków |
| --- |
| B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków | X |
| Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków |  |
| PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM |  |
| non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P |  |
| PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM |  |
| non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P |  |

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: Na lata 2016 – 2017 planuje się modernizacje gospodarki osadowej na oczyszczalni (aglomeracja osadu). Przewidywany zakres inwestycji obejmie: wymianę mieszalnika osadu z wapnem na reaktor do aglomeracji (granulacja) osadu, dobudowanie pomieszczenia na przyczepę do odbioru granulatu, wymiana przenośników osadu na izolowane termicznie, wymiana silosa na wapno na większy, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych zasilających zmienione urządzenia technologiczne do przeróbki osadów ściekowych. Parametry ścieków oczyszczonych oraz przepustowość oczyszczalni pozostaną po modernizacji bez zmian.

  - Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemach oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie: Na terenie Aglomeracji Kuźnia Raciborska wg stanu na koniec 2015 r. było eksploatowanych 9 przydomowych oczyszczalni ścieków, z których korzystało łącznie 36 osób. Oczyszczalnie te będą nadal eksploatowane. Ze zbiorników bezodpływowych wg stanu na koniec 2015 roku korzystało 820 osób. Zawartość tych zbiorników jest okresowo wywożona na oczyszczalnię ścieków w Kuźni Raciborskiej. Po wybudowaniu planowanej kanalizacji na obszarze Aglomeracji Kuźnia Raciborska przewiduje się likwidację tych zbiorników i podłączenie budynków do nowo wybudowanej kanalizacji.

  - Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

| Końcowy punkt zrzutu: nie dotyczy |
| --- |
| Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: nie dotyczy | Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu: nie dotyczy |
| Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: nie dotyczy |

  - Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m3/d]: 467 |
| --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mg O2/l] | 1 796,75 | na podstawie pomiarów stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających na oczyszczalnię |
| ChZTCr [mg O2/l] | 16 103,50 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 2 131,50 |  |
| Fosfor ogólny [mg P/l] | 18,77 |  |
| Azot ogólny [mg N/l] | 312,44 |  |

  - Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej: Aktualnie do systemu kanalizacji zbiorczej na terenie Aglomeracji Kuźnia Raciborska nie są odprowadzane ścieki przemysłowe. Takie ścieki są dowożone na oczyszczalnię taborem asenizacyjnym z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego MAXPOL Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Nowy Świat 8, 47 - 420 Kuźnia Raciborska. W roku 2015 ilość tych ścieków wyniosła 7 967 m3.

| Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 0 |
| --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mg O2/l] | - | - |
| ChZTCr [mg O2/l] | - | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | - | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mg P/l] | - | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mg N/l] | - | nie dotyczy |

  - Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej: Po zrealizowaniu planowanej kanalizacji sanitarnej, zostaną do niej podłączone Zakłady Przetwórstwa Mięsnego MAXPOL Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Nowy Świat 8, 47 - 420 Kuźnia Raciborska. Zakłady te posiadają na swoim terenie własną podczyszczalnię ścieków, która podczyszcza ścieki przemysłowe do parametrów ścieków komunalnych. Następnie ścieki te zgodnie z warunkami umowy i pozwolenia wodnoprawnego są dowożone na oczyszczalnię w Kuźni Raciborskiej taborem asenizacyjnym.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: 22 |
| --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 1000 | 22 000 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1500 | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 500 | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 15 | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | 80 | nie dotyczy |
| Azot amonowy [mgNNH4/l] | 100 | nie dotyczy |
| Azot azotynowy [mgNNO2/l] | 10 | nie dotyczy |
| Siarczany [mg/l] | 500 | nie dotyczy |
| Chlorki [mg/l] | 1000 | nie dotyczy |

  - Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie: | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4) | 4 274 |
| Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4) | 0 |
| Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4) | 1 239 |
| Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5) | 110 |
| Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5) | 0 |
| Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5) | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d] | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d] | 367 |
| Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę | 36 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) | 6 026 |

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Zlokalizowane na obszarze Aglomeracji Kuźnia Raciborska ujęcia wody podziemnej nie posiadają wyznaczonych stref ochrony pośredniej, ani bezpośredniej. Obowiązujące na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przed 01.01.2002 r. strefy ochrony bezpośredniej wygasły z dniem 31.12.2012 r. na mocy art. 21 Ustawy z dnia 05.01.2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 32, poz. 159).

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych na obszarze Aglomeracji Kuźnia Raciborska nie występują.

- Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Obszar Aglomeracji Kuźnia Raciborska w całości znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich", ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Katowickiego nr 181/93 z 23.11 1993r. (Dz.U. województwa katowickiego nr 15/93, poz. 130). Park ten jest formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

- Poprawność wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. |  | X |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | X |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne. |  | X |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | X |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  |  | X |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  | X |  |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | X |  |
| 9 | Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej). |  | X |  |

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |