Opis danych technicznych oferowanego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem

| Lp. | Zgodność pojazdu z przedmiotem zamówienia |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE | TAK | NIE (*) | PARAMETRY |
|  | Ciągnik rolniczy |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji: 2010 |  |  |  |
| 2 | Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego |  |  |  |
| 3 | ciągnik przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych |  |  |  |
| 4 | oświetlenie ciągnika zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz inne elementy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym |  |  |  |
| 5 | światło ostrzegawcze pomarańczowe („kogut”) |  |  |  |
| 6 | lampy robocze (przód/tył): min. 4/2 |  |  |  |
| 7 | silnik wysokoprężny, czterosuwowy z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim oraz chłodzony cieczą spełniający normy zgodnie z dyrektywą 97/68/EC Stage II |  |  |  |
| 8 | liczba cylindrów: min. 4 |  |  |  |
| 9 | pojemność skokowa silnika: 4100 – 5000 cm3 |  |  |  |
| 10 | moc nominalna silnika: 80 – 95 KM |  |  |  |
| 11 | skrzynia biegów mechaniczna, synchronizowana |  |  |  |
| 12 | liczba biegów (przód/tył): min. 12/4 |  |  |  |
| 13 | napęd 4x4 |  |  |  |
| 14 | sprzęgło cierne, tarczowe |  |  |  |
| 15 | hamulce tarczowe w kąpieli olejowej |  |  |  |
| 16 | zaczep tylny mechaniczny, szybkiej regulacji |  |  |  |
| 17 | norma emisji spalin: min. Euro II |  |  |  |
| 18 | podnośnik przedni TUZ |  |  |  |
| 19 | udźwig podnośnika tylnego TUZ: min. 3000 kg |  |  |  |
| 20 | ilość sekcji rozdzielacza hydraulicznego: 3 |  |  |  |
| 21 | układ hydrauliczny z niezależną pompą o wydatku min. 40 l/min |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy |  |  |  |
| 23 | WOM tylny 540-1000 obr./min |  |  |  |
| 24 | dodatkowa para szybkozłączy przednich |  |  |  |
| 25 | ogumienie kompletne, rozmiar kół (przód/tył) – R24/R34 cala |  |  |  |
| 26 | błotniki przednich i tylnych kół |  |  |  |
| 27 | kabina 2-drzwiowa, komfortowa – klimatyzowana |  |  |  |
| 28 | 2 lusterka zewnętrzne |  |  |  |
| 29 | układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |  |  |
| 30 | regulacja kolumny kierownicy |  |  |  |
| 31 | regulowany fotel kierowcy |  |  |  |
| 32 | otwierane szyby boczne i szyba tylna |  |  |  |
| 33 | wycieraczka szyby przedniej i tylnej |  |  |  |
| 34 | dodatkowe wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, standardowy zestaw narządzi, tj. klucz do kół, podnośnik, hydrauliczny, 2 kliny pod koła |  |  |  |
|  | Pług do odśnieżania |  |  |  |
| 35 | trójpunktowy układ zawieszenia |  |  |  |
| 36 | ilość pozycji roboczych: 4 |  |  |  |
| 37 | sterowanie hydrauliczne |  |  |  |
| 38 | amortyzacja gumowej listwy zgarniającej na sprężynach |  |  |  |
| 39 | szerokość robocza: 2300 – 2600 mm |  |  |  |
| 40 | światła obrysowe |  |  |  |
|  | Kosiarka bijakowa tylno-boczna |  |  |  |
| 41 | szerokość robocza: 1,60 m |  |  |  |
| 42 | ilość ostrzy roboczych: min. 12 |  |  |  |

(*) – należy wpisać w kolumnie 5 parametry proponowane przez Wykonawcę