Parametrów techniczne oferowanego samochodu specjalistycznego

| Lp. | Zgodność pojazdu z przedmiotem zamówienia |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE | TAK | NIE(*) | PARAMETRY |
|  | OGÓLNE DANE TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji (podwozie/zabudowa) - 2009 |  |  |  |
| 2 | Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego |  |  |  |
| 3 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – min. 18000 kg |  |  |  |
| 4 | Oświetlenie samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |  |
| 5 | Belka sygnalizacyjna koloru pomarańczowego na dachu kabiny |  |  |  |
| 6 | Światło ostrzegawcze („kogut”) z tyłu pojazdu |  |  |  |
| 7 | Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |  |
| 8 | Preferowany kolor kabiny – biały |  |  |  |
| 9 | Preferowany kolor zabudowy – pomarańczowy |  |  |  |
| 10 | Podwozie przystosowane pod zabudowę komunalną |  |  |  |
| 11 | Zamykany korek wlewu paliwa |  |  |  |
| 12 | Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach spadających poniżej (minus) 18 stopni Celcjusza |  |  |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE PODWOZIA |  |  |  |
| 13 | Silnik wysokoprężny, diesel |  |  |  |
| 14 | Pojemność skokowa silnika – min. 6600 cm3 |  |  |  |
| 15 | Moc nominalna silnika – min. 240 KM |  |  |  |
| 16 | Skrzynia biegów manualna synchronizowana – min. 6 |  |  |  |
| 17 | Norma emisji spalin – min. Euro 4 |  |  |  |
| 18 | Rura wydechowa skierowana do góry za kabiną kierowcy, |  |  |  |
| 19 | Ogranicznik prędkości 85/30 km/h |  |  |  |
| 20 | Podwozie dwuosiowe 4 x 2 |  |  |  |
| 21 | Rozstaw osi – max. 4150 mm, |  |  |  |
| 22 | Masa własna podwozia – max. 4900 kg |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Nośność osi tylnej – min. 11500 kg |  |  |  |
| 24 | Zawieszenie przednie na resorach |  |  |  |
| 25 | Zawieszenie tylne pneumatyczne na min. 4 poduszkach, |  |  |  |
| 26 | Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej, |  |  |  |
| 27 | Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej |  |  |  |
| 28 | Hamulec „przystankowy” |  |  |  |
| 29 | System antyblokujący ABS |  |  |  |
| 30 | Rozmiar kół R22,5 cala |  |  |  |
| 31 | Kabina krótka 3-osobowa (1+2) – fabrycznie lakierowana |  |  |  |
| 32 | Przedni zderzak stalowy |  |  |  |
| 33 | Błotnik kół tylnych z chlapaczami |  |  |  |
| 34 | Reflektory z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia |  |  |  |
| 35 | Norma hałasu zewnętrznego – max. 80 dB EC |  |  |  |
| 36 | Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego |  |  |  |
| 37 | Szyba przednia podgrzewana |  |  |  |
| 38 | Szyby w drzwiach sterowane elektrycznie |  |  |  |
| 39 | Lusterka główne i szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika |  |  |  |
| 40 | Lusterko krawężnikowe po stronie zmiennika |  |  |  |
| 41 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem, |  |  |  |
| 42 | Regulacja kierownicy |  |  |  |
| 43 | Fotel kierowcy regulowany pneumatycznie |  |  |  |
| 44 | Fotele wyposażone w pasy bezwładnościowe |  |  |  |
| 45 | Komputer pokładowy z menu w języku polskim |  |  |  |
| 46 | Tachograf cyfrowy z ważną legalizacją |  |  |  |
| 47 | Dodatkowe wyposażenie: immobiliser radioodtwarzacz + zestaw 2 głośników gaśnica apteczka pełnowymiarowe koło zapasowe dywaniki gumowe trójkąt ostrzegawczy standardowy zestaw narządzi, tj. klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, 2 kliny pod koła |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY |  |  |  |
| 48 | Skrzynia z załadunkiem tylnym |  |  |  |
| 49 | Pojemność skrzyni ładunkowej – min. 16 m3 |  |  |  |
| 50 | Skrzynia ładunkowa wykonana w kształcie prostopadłościanu, ożebrowana, wykonana z blachy o grubości min. 3 mm, podłoga z blachy o grubości min. 4 mm |  |  |  |
| 51 | Mechanizm zgniatania odpadów liniowo – płytowy |  |  |  |
| 52 | Stopień ugniatania odpadów 1:5 z funkcją ugniatania biomasy, |  |  |  |
| 53 | Sterowanie prasą i układem za pomocą jednej dźwigni |  |  |  |
| 54 | System samooczyszczania skrzyni ładunkowej |  |  |  |
| 55 | Uniwersalne urządzenie załadowcze tylne dostosowane do obsługi pojemników od 80 do 1100 dm3 |  |  |  |
| 56 | Możliwość równoczesnego załadunku dwóch pojemników o objętości do 240 dm3 |  |  |  |
| 57 | Pojemność kosza zasypowego – min. 2 m3 |  |  |  |
| 58 | Dolna część kosza zasypowego wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości |  |  |  |
| 59 | Min. 1 zbiornik na odcieki z odpadów z krućcem i zaworem spustowym |  |  |  |
| 60 | Siłowniki prasy ugniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka |  |  |  |
| 61 | Możliwość przejścia ze sterowania automatycznego prasą na sterowanie ręczne w dowolnej fazie cyklu automatycznego |  |  |  |
| 62 | Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego |  |  |  |
| 63 | Układ centralnego smarowania, |  |  |  |
| 64 | Elektropneumatyczne włączanie przystawki odbioru mocy |  |  |  |
| 65 | Reflektor roboczy w odwłoku |  |  |  |
| 66 | Stopnie uchylne z czujnikami powodującymi przy zajętym stopniu: - ograniczenie prędkości do 30 km/h - blokadę cofania do tyłu - rozłączenie układu ugniatania |  |  |  |
| 67 | Kamera z tyłu zabudowy wraz z monitorem i mikrofonem w kabinie |  |  |  |
| 68 | Układ dezynfekcji pojemników, wyposażony w wąż o długości min. 10 m z lancą, zbiornik na ciecz dezynfekującą o pojemności min. 25 dm3, układ zabezpieczony przed zamarznięciem, uruchamiany z rękojeści lancy. |  |  |  |

(*) – należy wpisać w kolumnie 5 parametry proponowane przez Wykonawcę