Gminne Przedsiębiorstwo                                                         Kuźnia Raciborska 18.03.2009r.

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

47-420 Kuźnia Raciborska

ul. Klasztorna 45

L.DZ.WOD-KAN  300 / 03 / 2009

Dotyczy: Zmiana zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wprowadza zmianę zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 03.03.2009r, L.DZ.WOD-KAN 263/03/2009, zmienionej pismem z dnia 04.03.2009r. L.DZ.WOD-KAN 267/03/2009, dla przetargu nieograniczonego na dostawę „Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą asenizacyjną”.

Zmienia się zapis w Części III ust. 1 pkt. 1), który otrzymuje brzmienie:

„ 1) Silnik:

- silnik 4 cylindrowy z zapłonem samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim z turbodoładowaniem spełniający normy zgodnie z dyrektywą 97/68/EC stage II (krok II) i emisji spalin min. Euro III

- moc nominalna przy 2300 obr/min nie mniejsza niż 62 kW/85 KM i nie większa niż 66,0 kW/90 KM,

- chłodzenie cieczą”

Poprzedni zapis tego punktu miał postać:

„ 1) Silnik:

- silnik 4 cylindrowy z zapłonem samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim może być z turbodoładowaniem spełniający normy zgodnie z dyrektywą 97/68/EC stage II (krok II) i  emisji spalin min. Euro III

- moc nominalna przy 2300 obr/min nie mniejsza niż 60 kW/82 KM i nie większa niż 66,0 kW/90 KM,

- chłodzenie cieczą”

Zmienia się zapis w Części III ust. 1 pkt. 5), który otrzymuje brzmienie:

„ 5) Tylny most napędowy:

- hamulce tarczowe mokre sterowane hydraulicznie,

- mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej,”

Poprzedni zapis tego punktu miał postać:

„ 5) Tylny most napędowy:

- hamulce tarczowe mokre sterowane hydraulicznie,

- elektromagnetyczna blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej,”

Zmienia się zapis w Części XIV ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Jagodowa 15, 47-420 Kuźnia Raciborska w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2009 r. do godz. 12.00. „

Poprzedni zapis tego punktu miał postać:

„1. Ofertę należy złożyć w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Jagodowa 15, 47-420 Kuźnia Raciborska w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2009 r. do godz. 12.00.”

Zmienia się zapis w Części XIV ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na adres Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, ul. Jagodowa 15, 47-420 Kuźnia Raciborska, oraz opisane:

nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kuźni Raciborskiej ul. Jagodowa 15 47-420 Kuźnia Raciborska OFERTA “Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą asenizacyjną” “Nie otwierać przed dniem 26.03.2009 r. godz. 12:15”

Poprzedni zapis tego punktu miał postać:

„2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na adres Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, ul. Jagodowa 15, 47-420 Kuźnia Raciborska, oraz opisane:

nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kuźni Raciborskiej ul. Jagodowa 15 47-420 Kuźnia Raciborska OFERTA “Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą asenizacyjną” “Nie otwierać przed dniem 19.03.2009 r. godz. 12:15”

Zmienia się zapis w Części XIV ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„6. Otwarcie ofert nastąpi w tymczasowej siedzibie Zarządu Zamawiającego przy ul. Jagodowej 15, w Kuźni Raciborskiej, w dniu 26.03.2009 r. o godzinie 12:15.”

Poprzedni zapis tego punktu miał postać:

„6. Otwarcie ofert nastąpi w tymczasowej siedzibie Zarządu Zamawiającego przy ul. Jagodowej 15, w Kuźni Raciborskiej, w dniu 19.03.2009 r. o godzinie 12:15.”

Z poważaniem

Członek Zarządu             Prezes Zarządu

(-) Barbara Kwiecień        (-)Marian Kostka