Uzasadnienie do uchwały

w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji aglomeracji Ruda Kozielska.

Aglomeracja Ruda Kozielska o równoważnej liczbie mieszkańców 4702 wyznaczona została rozporządzeniem nr 47/07 Wojewody Śląskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 142, poz. 2819 z roku 2007. Aglomeracja ta zlokalizowana jest w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Kuźnia Raciborska i w powiecie gliwickim, w gminie Sośnicowice. Obejmuje ona następujące miejscowości: Ruda Kozielska, Jankowice i Rudy w Gminie Kuźnia Raciborska oraz Bargłówka w Gminie Sośnicowice. Aglomeracja Ruda Kozielska wyznaczona w roku 2007 zakładała, iż wskaźnik długości sieci kanalizacyjnej wyniesie 74 [osób/1km] i został zaakceptowany w ówczesnym stanie prawnym z uwagi na fakt, iż Aglomeracja Ruda Kozielska w całości znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, ustanowionym rozporządzeniem Wojewody Katowickiego nr 181/93 z 23.11.1993 r. (Dz.U. województwa katowickiego nr 15/93, poz. 130). Obecnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do tworzenia i zmian aglomeracji Ministerstwa Środowiska oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, wersja 25/03/2014, aglomeracja ta musi spełniać warunek długości sieci kanalizacyjnej na wymaganym poziomie min. 90 [osób/1km]. Zgodnie z prowadzoną analizą, uwzględniającą aktualną liczbę mieszkańców w aglomeracji oraz zaktualizowaną planowaną łączną długość sieci kanalizacji sanitarnej do wykonania wykazano, iż wskaźnik długości sieci dla aglomeracji Ruda Kozielska wyniesie 56,59 [osób/1km]. Z uwagi na niespełnienie wymaganego w/w warunku likwidacja aglomeracji Ruda Kozielska jest uzasadniona.