WYJAŚNIENIA DO SIWZ

W związku z wystąpieniem zapytań do SIWZ w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Dostawa lekkiego oleju opałowego do obiektów gminnych, w 2009 r.”, udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje, że jednorazowa dostawa do każdego z obiektów nie będzie mniejsza niż 4.000 litrów.

Pytanie 2

Jakiej pojemności zbiorniki na olej opałowy Państwo posiadają i jaki sposób rozładunku do niego paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy na autocysternie?

Odpowiedź:

Pojemność zbiorników na olej wynosi:

- dla budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 - 9.500 litrów;

- dla budynku przy ul. Jagodowej 15 w miejscowości Kuźnia Raciborska - 12.000 litrów.

W obu przypadkach sposób rozładunku wymaga zastosowania pompy na autocysternie.

Pytanie 3

Czy dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze rzeczywistej czy referencyjnej 15°C, zgodnie z dowodem wydania z bazy paliw? Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004 r., poz. 257 producenci paliw, m.in. PKN ORLEN S.A. stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m3 w temperaturze referencyjnej 15°C.

Odpowiedź:

Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15°C.

Pytanie 4

Wnosimy o modyfikacje parametrów (punkt 5 siwz) jakie ma spełniać dostarczany olej opałowy. Według obowiązującej polskiej Normy PN-C-96024 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. (Dz. U. nr 4 z 2007 r. poz. 30) sprzedawany olej opałowy lekki ma mieć następujące parametry:

- Gęstość w 15°C, max. 0,860 g/dm3, a nie 0,840-0,870 g/dm3;

- Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg, a nie 42 MJ/kg

- Zawartość siarki, max. 0,1% (m/m), a nie max 0,20 (m/m)

- Lepkość kinematyczna w temp. 20°C max 6,0 mm2/s, a nie 3,5-6,0 mm2/s

- Temperatura zapłonu min 56°C, a nie min 60°C.

Odpowiedź:

Modyfikuje się treść SIWZ w Rozdziale 2 pkt. I ppkt. 2 w zakresie określenia parametrów dostarczanego lekkiego leju opalowego, zgodnie z poniższym:

„Dostarczony olej opałowy winien się charakteryzować niżej wymienionymi parametrami:

- Gęstość w 15°C, max. 0,860 g/dm3;

- Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg;

- Zawartość siarki, max. 0,1% (m/m);

- Lepkość kinematyczna w temp. 20°C max 6,0 mm2/s;

- Temperatura zapłonu min 56°C.

Wprowadzone niniejszym pismem zmiany stają się częścią SIWZ i są obowiązujące dla wykonawcy podczas dalszego prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, oraz podczas realizacji zamówienia.

Kuźnia Raciborska, dnia 2009-02-04