ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała,

tel. (0-33) 810-10-54, 816-41-42, fax.: (0-33) 810-10-54, w. 24

www.bfesa.com         e-mail:bfesa@bfesa.com

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, RHB 3363; Zarząd : Małgorzata Skucha; kapitał zakładowy 6.509.000 zł

Członek Polskiej Izby Ekologii

NIP: 937-21-69-208; REGON 072132702

TYTUŁ OPRACOWANIA:

PROGRAM

OCHRONY ŚRODOWISKA

GMINY KUŹNIA RACIBORSKA

ZLECENIODAWCA:            GMINA KUŹNIA RACIBORSKA

WYKONAWCA:                     BESKIDZKI FUNDUSZ EKOROZWOJU

BIELSKO – BIAŁA,  GRUDZIEŃ 2002 ROK

ZESPÓŁ AUTORSKI:

Andrzej Blarowski

Agnieszka Chylak

Jerzy Jarząb

Jerzy Rapacz

Małgorzata Skucha

Ewa Strzałkowska

Zygmunt Wyroba

W wyniku realizacji Programu oczekuje się znacznej poprawy jakości środowiska naturalnego oraz osiągnięcia standardów międzynarodowych w tym wymagań dyrektyw Unii Europejskiej.

Zespół autorski pragnie złożyć serdeczne podziękowanie pracownikom Urzędu Gminy Kuźnia Raciborska za udostępnienie niezbędnych materiałów oraz poświęcony czas w przygotowaniu niniejszego opracowania.

SPIS TREŚCI

1	Wstęp	7

1.1	Cel opracowania	7

1.2	Opis przyjętej metodyki	8

1.3	Lokalizacja Gminy Kuźnia Raciborska	11

1.4	Krótki rys historyczny	11

1.5	Sytuacja społeczna, zaludnienie, ruch naturalny ludności	11

1.6	Struktura utrzymania i zatrudnienia	12

1.7	Charakterystyka sektora gospodarczego	14

1.8	Strategiczne założenia rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska	15

2	Kierunki ochrony środowiska w Gminie Kuźnia Raciborska	17

2.1	Gospodarka wodno-ściekowa	17

2.1.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	17

2.1.1.1	Wody powierzchniowe	17

2.1.1.2	Wody podziemne	18

2.1.1.3	Zaopatrzenie w wodę	20

2.1.1.4	Ochrona przed powodzią i suszą	22

2.1.1.5	Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych	22

2.1.1.6	Kanalizacja i oczyszczanie ścieków	23

2.1.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	24

2.1.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	24

2.1.2.2	Aktualny stan prawa polskiego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	25

2.1.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wraz ze stanem docelowym	26

2.1.3	Cele i kierunki działań	28

2.1.4	Priorytety ekologiczne	29

2.1.4.1	Cele krótkoterminowe – do roku 2004	29

2.1.4.2	Cele długoterminowe – do roku 2015	29

2.1.5	Mechanizmy prawno-ekonomiczne	30

2.1.6	Matryca logiczna	32

2.1.7	Wnioski	36

2.2	Gospodarka odpadami	37

2.2.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	37

2.2.1.1	Odpady komunalne	37

2.2.1.2	Odpady inne niż niebezpieczne	41

2.2.1.3	Odpady niebezpieczne	42

2.2.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb	43

2.2.2.1	Prognoza powstawania i bilans odpadów komunalnych	43

2.2.2.2	Określenie stanu docelowego	45

2.2.2.3	Regulacje prawa wspólnotowego	47

2.2.2.4	Aktualny stan prawa polskiego w zakresie odpadów	49

2.2.2.5	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska przed odpadami	50

2.2.3	Cele i kierunki działań	51

2.2.4	Priorytety ekologiczne	51

2.2.4.1	Cele krótkoterminowe – do roku 2004	52

2.2.4.2	Cele długoterminowe – do roku 2015	52

2.2.5	Mechanizmy prawno-ekonomiczne	53

2.2.6	Matryca logiczna	54

2.2.7	Wnioski	56

2.3	Ochrona ziemi i gleb	57

2.3.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	57

2.3.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb w danej dziedzinie uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	60

2.3.2.1	Regulacje Prawa Wspólnotowego	60

2.3.2.2	Aktualny stan prawa polskiego w tym zakresie	61

2.3.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w danym zakresie wraz ze stanem docelowym	63

2.3.3	Cele i kierunki działań	67

2.3.4	Priorytety ekologiczne	67

2.3.4.1	Cele krótkoterminowe – do roku 2004	68

2.3.4.2	Cele długoterminowe – do roku 2015	68

2.3.5	Mechanizmy prawno – ekonomiczne	69

2.3.6	Matryca logiczna	71

2.3.7	Wnioski	73

2.4	Ochrona powietrza	74

2.4.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	74

2.4.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb	76

2.4.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	77

2.4.2.2	Aktualny stan prawa polskiego w zakresie ochrony powietrza	79

2.4.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie ochrony powietrza wraz ze stanem docelowym	80

2.4.3	Cele i kierunki działań	81

2.4.4	Priorytety ekologiczne	82

2.4.4.1	Cele krótkoterminowe – do roku 2004	82

2.4.4.2	Cele długoterminowe – do roku 2015	83

2.4.5	Mechanizmy prawno-ekonomiczne	84

2.4.6	Matryca logiczna	88

2.4.7	Wnioski	91

2.5	Ochrona przed hałasem	92

2.5.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	96

2.5.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb	98

2.5.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	101

2.5.2.2	Aktualny stan prawa polskiego w zakresie ochrony przed hałasem	101

2.5.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie ochrony przed hałasem wraz ze stanem docelowym	103

2.5.3	Cele i kierunki działań	103

2.5.4	Priorytety ekologiczne	103

2.5.4.1	Cele krótkoterminowe – do roku 2004	104

2.5.4.2	Cele długoterminowe – do roku 2015	104

2.5.5	Mechanizmy prawno-ekonomiczne	105

2.5.6	Matryca logiczna	108

2.5.7	Wnioski	111

2.6	Ochrona przyrody	112

2.6.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	112

2.6.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb w danej dziedzinie uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	122

2.6.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	122

2.6.2.2	Aktualny stan prawa polskiego	123

2.6.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w danym zakresie wraz ze stanem docelowym	124

2.6.3	Cele i kierunki działań	125

2.6.4	Priorytety ekologiczne	126

2.6.4.1	Cele krótkoterminowe – do 2004 r.	126

2.6.4.2	Cele długoterminowe – do 2015 r.	126

2.6.5	Mechanizmy prawno-ekonomiczne	127

2.6.6	Matryca logiczna	128

2.6.7	Wnioski	132

2.7	Edukacja ekologiczna	133

2.7.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	133

2.7.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	136

2.7.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie edukacji ekologicznej	136

2.7.2.2	Aktualny stan prawa polskiego w zakresie edukacji ekologicznej	136

2.7.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w zakresie edukacji ekologicznej wraz ze stanem docelowym	138

2.7.3	Cele i kierunki działań	138

2.7.4	Priorytety ekologiczne	139

2.7.5	Matryca logiczna	140

3	Uwarunkowania finansowe Gminy Kuźnia Raciborska	143

3.1	Możliwości finansowania projektów inwestycyjnych	143

3.2	Analiza ekonomiczno-finansowa budżetu Gminy Kuźnia Raciborska	146

3.3	Zdolności inwestycyjne – prognoza budżetu Gminy na lata 2003-2015	148

4	Wdrażanie i realizacja Programu	151

4.1	System zarządzania ochroną środowiska w Gminie	151

4.2	Zarządzanie Cyklem Projektu	154

5	Sposoby i kryteria określania priorytetów inwestycyjnych umożliwiających przygotowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych	162

6	System oceny realizacji Programu wraz z proponowanymi wskaźnikami	164

6.1	Mierniki (wskaźniki) ekorozwoju	164

6.1.1	Wskaźniki ekorozwoju w Unii Europejskiej	167

6.1.2	Mierniki wg Polityki Ekologicznej Państwa	168

6.1.3	Mierniki na poziomie województwa	170

7	Lista przedsięwzięć priorytetowych – harmonogram działań	175

8	Możliwości pozyskiwania dofinansowania	184

8.1	Fundusze pomocowe	184

8.2	Emisja obligacji komunalnych	184

8.3	Partnerstwo Publiczno Prywatne	184

9	Bibliografia	187

# Wstęp

## Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania było stworzenie Programu Ochrony Środowiska Gminy Kuźnia Raciborska, którego realizacja doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, do efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa Unii Europejskiej.

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.

Przy tworzeniu Programu przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia w pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie zagadnień techniczno-ekonomicznych związanych z przyszłymi projektami.

Ponadto celami Programu Ochrony Środowiska są:

- rozpoznanie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska (zadania te w większości stanowią zadania własne Gminy),

- wyznaczenie hierarchii ważności poszczególnych inwestycji (ustalenie priorytetów),

- przedstawienie rozwiązań technicznych, analiz ekonomicznych, formalno-prawnych dla proponowanych działań proekologicznych,

- wyznaczenie optymalnych harmonogramów realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych Gminy ze wskazaniem źródeł finansowania.

Program wspomaga dążenie do uzyskania w Gminie sukcesywnego z roku na rok ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowisk a. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska dowodów jego osiągania dostarcza ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (według nowej ustawy co 2 lata).

## Opis przyjętej metodyki

Rozdział I opracowania pt.: „Program Ochrony Środowiska” poświęcony jest zagadnieniom ogólnym przybliżającym charakterystykę Gminy Kuźnia Raciborska. Charakterystykę i ocenę stanu aktualnego będącego podstawą do przygotowania Programu przedstawiono w rozdziale II, w częściach opracowania poświęconych poszczególnym kierunkom ochrony środowiska. Rozdziały III, IV, V i VI dotyczą możliwości finansowania, wdrażania i realizacji Programu, kryteriów określania priorytetów inwestycyjnych oraz systemu oceny Programu. Całość opracowania zamykają rozdziały VII i VIII ukazujące harmonogram działań i możliwości pozyskiwania środków finansowych.

Program Ochrony Środowiska Gminy Kuźnia Raciborska opracowano zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) czyli zgodnie z przepisami nowego prawa o ochronie środowiska, a w szczególności:

„Art. 14. 1. Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

2. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.

Art. 17. 1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i Gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programu ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.

2. Projekty programów ochrony środowiska są opiniowane odpowiednio przez organ wykonawczy jednostki wyższego szczebla lub ministra właściwego do spraw środowiska.

3. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy Gminy, program ochrony środowiska obejmuje działania powiatu i Gminy.

Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada Gminy.

2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i Gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie Gminy.”

Ponadto Program uwzględnia zapisy:

- Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego i Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego,

- Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego,

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska, 2000 rok

Program powstał również w oparciu o dane pochodzące z licznych źródeł są to przede wszystkim:

- Opracowania udostępnione przez Gminę, a w szczególności:

- Program Ochrony gruntów rolnych powiatów: raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego przed degradacją wynikającą z nadmiernej kwasowości gleb oraz działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego

- Wykaz gruntów

- Budżet za 2000 i 2001 rok – wykonanie

- Budżet na 2002 rok

- Uchwała Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 14.11.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

- Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kuźnia Raciborska

- Dane zebrane przez zespół autorów Programu,

- Opracowania i raporty takich instytucji jak m.in.:

- Ministerstwo Ochrony Środowiska,

- Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

- Materiały konferencyjne,

- Literatura specjalistyczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska dotychczasowe programy zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska zastąpione zostały programami ochrony środowiska – z których realizacji co 2 lata sporządzane są raporty.

Zrównoważony rozwój w myśl prawa polskiego to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Wprowadzenie zasady zrównoważonego rozwoju niesie ze sobą określone konsekwencje, m.in. takie, iż zagadnienia ochrony środowiska należy rozpatrywać systemowo, czyli w powiązaniu z działaniami społecznymi i gospodarczymi.

Pole ładu społecznego – społeczna zasadność, akceptacja

Pole ładu ekonomicznego – ekonomiczna, gospodarcza efektywność

Pole ładu ekologicznego – ekologiczna racjonalność

## Lokalizacja Gminy Kuźnia Raciborska

Miasto i Gmina Kuźnia Raciborska leży w zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie raciborskim, w górnym biegu rzeki Odry i dolnym biegu rzeki Rudy. Od północy graniczy z gminą Bierawa (woj. opolskie), od wschodu z gminami Sośnicowice i Pilchowice, od południa z miastem Rybnikiem i gminą Nędzą. Granicę zachodnią wyznacza rzeka Odra, za którą leży gmina Rudnik oraz gminy województwa opolskiego - Cisek i Bierawa.

Ponadto Gmina położona jest w Kotlinie Raciborskiej oraz w północno-zachodniej części Płaskowyżu Rybnickiego (należącego do Wyżyny Śląskiej), w obrębie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

( mapka - załącznik nr 2)

Obszar Gminy, o powierzchni ok. 127 km2, obejmuje swym zasięgiem miasto Kuźnię Raciborską oraz sołectwa: Budziska, Jankowice, Ruda, Ruda Kozielska, Rudy, Siedliska, Turze. Lasy obejmują obszar 9 309 ha, co stanowi ok. 73% powierzchni Gminy. Kompleksy leśne pomimo tragicznego pożaru w 1992 r. kosztem ogromnego wysiłku i potężnych nakładów finansowych wróciły do życia. Ponadto stały się najnowocześniejszym kompleksem leśnym w Europie.

## Krótki rys historyczny

Powstanie miasta wzmiankowane jest w 1641 roku. Prawa miejskie Kuźnia Raciborska otrzymała w 1967 roku. Gminę Kuźnia Raciborska tworzą miasto oraz sołectwa: Budziska, Siedliska, Turze, Ruda Kozielska, Jankowice, oraz Rudy Wielkie z przysiółkami: Biały Dwór, Brantolka, Kolonia Renerowska, Paproć, Pobiała, Przerycie i Szybki. Rudy będące częścią gminy są kolebką cywilizacji górnośląskiej. Zachwycają pięknem kompleksu klasztorno-pałacowego, będącego centrum parku krajobrazowego pod nazwą "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich", którego atutem jest unikalna fauna starorzecza Odry. Ponadto działalność Cystersów na tym terenie sprawiła, iż w wielu miejscach powstały, charakterystyczne i jedyne w Europie miejsca specyficznego mikroklimatu, jak również tzw. "Ogrody zapachów".

## Sytuacja społeczna, zaludnienie, ruch naturalny ludności

W 1995 roku Gminę Kuźnia Raciborska zamieszkiwało ok. 12,6 tys. mieszkańców. Do roku 1998 liczba ludności wzrastała i osiągnęła wartość 12,845 tys. osób, tj. zwiększyła się o ok. 2%. Na przełomie 1998/1999 roku liczba ludności zaczęła spadać i w 2000 roku wynosiła 12,750 tys.

Średnia gęstość zaludnienia wynosiła w 2000 roku ok. 100 osób na 1km2, co plasowało Gminę dopiero na siódmym miejscu w całym powiecie raciborskim.

Tabela 1-1  Ruch naturalny ludności, stan za 2000 rok

| Powierzchnia [km2] | Ludność | Urodzenia | Zgony | Przyrost naturalny | Saldo migracji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [tys.] | [na 1 km2] |  | Ogółem | Niemowlęta |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 127 | 12,8 | 100 | 110 | 94 | 3 | 16 | -75 |

Według danych udostępnionych przez Urząd Gminy liczba ludności obecnie wynosi 12.345 osób, co wskazuje na pogłębianie się tendencji spadkowej.

Analizując ruch naturalny ludności, wg rocznika statystycznego za rok 2000, Gmina Kuźnia Raciborska odznaczała się najwyższym dodatnim przyrostem naturalnym. Z powyższego zestawienia wynika jednak że nie bilansuje on w dostateczny sposób równie wysokiego ujemnego salda migracji (drugie miejsce w powiecie raciborskim).

Rysunek 1  Liczba ludności w Gminie Kuźnia Raciborska w latach 1995 – 2000, stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania

## Struktura utrzymania i zatrudnienia

Znaczącym źródłem utrzymania na obszarze Gminy jest przemysł – około 51% ogółu zatrudnionych. Znacznie mniejszy udział w strukturze utrzymania ma budownictwo oraz transport zatrudniające łącznie około 157 osób, co stanowi nieco powyżej 8% ogółu zatrudnionych. Ponadto niewielki odsetek ludności utrzymuje się z pracy w handlu – ok. 3%.

Rysunek 1-2  Struktura utrzymania i zatrudnienia

Z danych z Regionalnego Urzędu Pracy w Raciborzu wynika, że na terenie Gminy zarejestrowanych jest ogółem 543 bezrobotnych. Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku 18-24 lat.

Legenda:

  - Pietrowice Wielkie

  - Racibórz

  - Krzanowice

  - Kuźnia Raciborska

  - Nędza

  - Rudnik

  - Kornowac

  - Krzyżanowice

Rysunek 3  Wielkość bezrobocia w Gminie Kuźnia Raciborska na tle całego powiatu raciborskiego

Wśród gmin powiatu raciborskiego Gmina Kuźnia Raciborska zajmuje (razem z miastem Racibórz) najwyższą pozycję pod względem natężenia zarejestrowanego bezrobocia.

## Charakterystyka sektora gospodarczego

W roku 1846 wraz z uruchomieniem linii kolejowej Berlin-Wiedeń przebiegającej przez Kuźnię Raciborską, bezpośrednio obok stacji powstała pierwsza huta żelaza - "Nadzieja". W drugiej połowie XIX wieku dodatkowo powstała walcownia i odlewnia żeliwa. Fabryka produkowała w tym czasie różne wyroby dla kolei, m.in. śruby i osie do zestawów kołowych.

Na początku XX wieku Zakłady w Kuźni Raciborskiej zostały wykupione przez raciborską firmę "Wilhelm Hegenscheidt" i od tego czasu datuje się początek produkcji obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych.

Po drugiej wojnie światowej powstała fabryka Obrabiarek "Rafamet". Już w 1947 r. wyprodukowano pierwsze obrabiarki dla warsztatów kolejowych w Pruszkowie, a w 1948 r. rozpoczął się eksport rafametowskich maszyn, który miał decydujący wpływ na rozwój zakładu.

Bardzo wysoki udział eksportu w całości produkcji i zebrane przy tym bogate doświadczenie stały się podstawą do przyznania Fabryce w 1964 r. uprawnień do samodzielnej działalności handlowej na rynkach zagranicznych.

Dziś "Rafamet" jest Spółką Akcyjną, której najważniejszymi akcjonariuszami są dwa polskie banki - Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Bank Śląski S.A. w Katowicach. Przedmiotem działalności spółki jest nadal produkcja specjalistycznych obrabiarek do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych.

W ciągu wieloletniej działalności Fabryka otrzymała wiele nagród i wyróżnień za wysoką jakość i nowatorstwo produkowanych wyrobów.

Na terenie miasta poza Fabryką Obrabiarek "Rafamet" istnieją jeszcze 2 inne zakłady przemysłowe:

- tartak - jego historia sięga początków XX wieku; był pierwszym zakładem, który rozpoczął produkcję po II wojnie światowej

- betoniarnia - powstała w 1957 roku, obecna jej nazwa to PREFKOL II

## Strategiczne założenia rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska

Strategiczne założenia rozwoju Gminy przedstawiono w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska”, 2000 rok.

„Cele rozwoju i ich hierarchia

Cel główny:

Kreowanie zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju Gminy, tj: rozwoju „zaspakajającego aktualne i przyszłe potrzeby społeczności Gminy, racjonalnie wykorzystującego walory ekonomiczne, przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe Gminy.

Cele Strategiczne:

C1 Wykorzystanie walorów wyróżniających Gminę w regionie dla utworzenia nowych miejsc pracy i zagospodarowania prognozowanego wzrostu podaży rąk do pracy w:

- rozwoju szkolnictwa wyższego oraz obsłudze ruchu turystycznego i tranzytowego (rejon Rud).

- sferze produkcyjnej i usługowej (miasto Kuźnia Raciborska)

- ekorolnictwie i agroturystyce (Dolina Odry)

C2 Kształtowanie pożądanych standardów infrastruktury technicznej głównie w zakresie odprowadzania i utylizacji ścieków, gospodarki odpadami oraz gazyfikacji i systemów grzewczych dla bieżącego zagospodarowania podaży wolnych rąk do pracy i przyszłościowego wzbogacania szans na stworzenie nowych miejsc pracy.

C3 Kształtowanie pożądanych warunków zamieszkania i zaspokojenia potrzeb bytowych i kulturowych społeczności Gminy ze świadomością zatrzymania w Gminie wchodzącego w wiek dojrzały wyżu demograficznego.

C4 Modernizacja istniejącego układu komunikacyjnego w celu powiększenia możliwości wykorzystania szans rozwoju wynikających z położenia w regionie.

C5 Realizacja zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

C6 Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

C7 Zachowanie i pielęgnowanie walorów kulturowo-krajobrazowych Gminy poprzez:

- poprawę harmonii zagospodarowania i kształtowanie ładu przestrzennego,

- koncentrację funkcji usługowych w historycznych centrach wsi,

- ochronę, racjonalne zagospodarowanie, wykorzystanie obiektów kultury i miejsc historycznych jako składnika krajobrazu podkreślającego jego piękno i służącego rozwojowi funkcji turystycznych i wypoczynkowych.

Wskazanie nowych lokalizacji pod budownictwo mieszkaniowe musi dotyczyć terenów:

- o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych (Kuźnia Raciborska, Siedliska, Jankowice, Rudy, Ruda Kozielska),

- o niskich klasach bonitacyjnych gleb,

- bezpiecznych z punktu widzenia zagrożeń powodziowych,

a ponadto:

- o niewielkim nachyleniu,

- o dobrym nasłonecznieniu.

# Kierunki ochrony środowiska w Gminie Kuźnia Raciborska

## Gospodarka wodno-ściekowa

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

#### Wody powierzchniowe

Cały obszar Gminy Kuźnia Raciborska położony jest w zlewni rzeki Odry. Sieć hydrograficzną tworzą rzeka Odra oraz jej prawobrzeżne dopływy: rzeka Ruda (wraz z dopływami: Suminą, Czerwoną Wodą, Białym Potokiem), Kanał Łęgoń, Pogonica oraz inne mniejsze cieki bez nazwy, uchodzące do wyżej wymienionych rzek. W dolinie Odry mają one często charakter rowów melioracyjnych.

Teren położony na wschód od Turza jest okresowo podmokły - odprowadzenie wody wymaga odpompowania do Odry. W rejonie miejscowości Ruda występują izolowane zagłębienia ewapotranspiracyjne, natomiast w rejonie Jankowic – izolowane zagłębienia chłonne.

Na terenie Gminy występują niewielkie i nieliczne powierzchniowe zbiorniki wodne. Największy z nich położony jest w miejscowości Rudy i jest pochodzenia antropogenicznego.

Rzeka Odra przepływa przez teren Gminy z południa na północ, stanowi ona zachodnią granicę Gminy Kuźnia Raciborska.

Na podstawie informacji archiwalnych z posterunków wodowskazowych w Raciborzu Miedoni i Koźlu wynika, że w profilach na Odrze przeważał odpływ w półroczu zimowym nad odpływem w półroczu letnim. Generalnie maksymalne odpływy występują w okresie wiosennym. Drugorzędne lecz wyraźne, a w niektórych latach nawet główne wezbranie występuje w okresie letnim i wiąże się ze znacznymi opadami. Minimalne odpływy notowane są na Odrze we wrześniu.

Rzeka Ruda przepływa przez teren Gminy ze wschodu w kierunku zachodnim z ujściem do Odry. Dolina Rudy ukształtowana jest pod wpływem czynników antropogenicznych. Już od XIII w. regulowano stosunki wodne przez budowę kanałów melioracyjnych, grobli stawów hodowlanych itp. Z analizy przepływów w profilu w Gotartowicach na Rudzie dominował przepływ w półroczu zimowym. Generalnie najwyższe odpływy występowały w okresie jesiennym a najniższe w późnowiosennym i wczesnoletnim.

Dane charakterystyczne rzeki Rudy:

- powierzchnia zlewni 416,4 km2

- długość całkowita 50,6 km

Zlewnia Rudy jest odbiornikiem ścieków z ośrodków miejsko-przemysłowych: Żory, Rybnik, Kuźnia Raciborska oraz wód dołowych kopalń Rybnickiej Spółki Węglowej.

Rzeka Odra, Ruda i Sumina objęta jest siecią punktów pomiarowych regionalnego monitoringu wód powierzchniowych. Zgodnie z materiałami archiwalnymi, wody tych rzek zaliczone zostały do pozaklasowych.

O zaliczeniu rzek Odry i Rudy do wód pozaklasowych decydowały związki biogenne, zanieczyszczenia bakteriologiczne oraz związki mineralne. Wody Suminy są stosunkowo czyste, o zaliczeniu do wód pozaklasowych zadecydowało nadmierne zanieczyszczenie bakteriologiczne.

( załącznik nr 3)

#### Wody podziemne

Obszar Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska znajduje się w zasięgu:

- czwartorzędowego Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych QI Rejonu Górnej Odry,

- czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Q/5 Racibórz,

- trzeciorzędowego Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych TrI Kuźnia Raciborska.

Użytkowy Poziom Wód Podziemnych QI Rejonu Górnej Odry

Poziom ten jest związany z systemem doliny kopalnej Odry i cechuje się porowym systemem przewodzenia wód, wodonośne są piaski i żwiry. W obrębie poziomu można wyróżnić od 1-3 pięter wodonośnych, rozdzielonych słaboprzepuszczalnymi osadami akumulacji rzecznej np. muły lub osadami akumulacji lodowcowej np. gliny, pyły.

Głębokość zalegania zwierciadła wody jest zróżnicowana. Generalnie zwierciadło pierwszego piętra wodonośnego zalega już na głębokości ok. 2 m, przy czym w obrębie dolin rzecznych może zalegać bezpośrednio pod powierzchnią terenu.

Poziom jest zasilany przez infiltracje opadów atmosferycznych lub w obrębie struktur dolinnych – przez wody ze starszych wiekowo poziomów wodonośnych. Z uwagi na miejscami niedostateczną izolację od powierzchni terenu, stopień zagrożenia zanieczyszczeniami przenikającymi z powierzchni został zaliczony do wysokiego i średniego.

Poziom ten jest eksploatowany na terenie Gminy ujęciami np. w rejonie Kuźni Raciborskiej oraz studniami gospodarskimi. Jakość wód zbiornika uległa degradacji, co powoduje, że należą one przede wszystkim do klasy Ic i Id, lokalnie do klasy II. Najczęściej przekraczane są stężenia Fe i Mn oraz związków azotu.

Główny Zbiornik Wód Podziemnych Q/5 Racibórz

Zbiornik ten jest związany z kopalną doliną rzeki Rudy i cechuje się porowym systemem przewodzenia wód, wodonośne są piaski i żwiry akumulacji rzecznej. Zwierciadło wody poziomu jest swobodne, zalega na niewielkich głębokościach, a w rejonie doliny Rudy, występuje bezpośrednio pod powierzchnią terenu.

Zasilanie poziomu następuje przez infiltrację wód opadowych. Poziom eksploatowany jest głównie licznymi studniami gospodarskimi. Cały obszar zbiornika został zaliczony do Obszarów Najwyższej Ochrony. Jakość wód poziomu jest średnia, dominują wody klasy Ic i Id, lokalnie II, generalnie nie nadają się do picia bez uzdatnienia.

Użytkowy Poziom Wód Podziemnych TrI Kuźnia Raciborska

Jest to poziom wydzielony w osadach trzeciorzędowych, związany z wodonośnymi utworami sarmatu. Osady trzeciorzędu cechuje duża zmienność wykształcenia i zmienność zalegania poszczególnych warstw. Zawodnienie utworów trzeciorzędu związanej jest z wkładkami lub soczewami piaszczystymi i piaszczysto-żwirowymi, o miąższościach 2-ok.30m ppt.

Zbiornik w obrębie Gminy jest zbiornikiem zakrytym, co powoduje jego niski stopień zagrożenia zanieczyszczeniami przenikającymi z powierzchni. Zbiornik zasilany jest przez infiltrację wód opadowych na wychodniach, znajdujących się poza terem Gminy, oraz przez kopalne struktury wypełnione utworami czwartorzędu.

Poziom ten jest eksploatowany ujęciami w rejonie Kuźni Raciborskiej i Budzisk. Pod względem jakości wody zbiornika należą do klas Ib, Ic, Id, z dominacją wód gorszej jakości. Punktowo występują wody klasy II, co może być związane ze złym stanem technicznym studni. Przekroczone są głównie SO4-2, Feog, Mn+2 i Sr+.

Poniższa mapa przedstawia zasięg występowania wód podziemnych na terenie Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska.

( załącznik nr 4)

#### Zaopatrzenie w wodę

Do sieci wodociągowej podłączonych jest ok. 94% mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska t.j. ok. 11700 mieszkańców, sieci wodociągowej brak jest jedynie w sołectwie Rudy (przysiółek: Podbiała, Paproć, Biały Dwór) oraz częściowo w Kuźni Raciborskiej. Właścicielem i administratorem sieci wodociągowej jest Urząd Gminy w Kuźni Raciborskiej. Sieć wodociągowa zasilana jest w 100% z własnych ujęć wód głębinowych w Kuźni Raciborskiej oraz Rudzie Kozielskiej.

Stacja wodociągowa (SW) w Kuźni Raciborskiej wybudowana została w latach sześćdziesiątych, składa się z pięciu studni głębinowych, stacji pomp i dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 2*150 m3. Studnie ujmują wodę z warstw czwartorzędowych, zasilanych z opadów atmosferycznych. W okresach suszy hydrologicznej poziom tych wód obniża się o ok. 1,5-2,0m. Problem z pokryciem występuje w miesiącach maj-czerwiec, wg opinii geologa i Prezesa GPWiK w Kuźni Raciborskiej przedmiotowe ujęcia są w znacznym stopniu wyeksploatowane, a ich żywotność określana jest na ok. 10 lat.

Stacja wodociągowa w Rudzie Kozielskiej wybudowana została w latach dziewięćdziesiątych, składa się z dwóch studni głębinowych, stacji uzdatniania wody i zbiornika wyrównawczego o pojemności 2*150 m3. Stan techniczny ujęć jest dobry i nie wymaga modernizacji.

Charakterystykę studni głębinowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 2-1  Charakterystyka studni głębinowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

| Lp | Nr studni | Rodzaj utworu geologicznego | Głębokość studni [m] | Wydajność [m3/h] | Depresja [m] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| Stacja Wodociągowa Kuźnia Raciborska |
| 1 | 1 (Osiedle) | czwartorzędowy | 16,8 | 13,0* | 2,7 | ekspl. okresowo |
| 2 | 2a (Osiedle) | czwartorzędowy | 18,0 | 13,0* | 3,0 | ekspl. okresowo |
| 3 | 1 (las) | czwartorzędowy | 18,5 | 22,0* | 3,0 | ekspl. okresowo |
| 4 | 2 (las) | czwartorzędowy | 18,7 | 13,0* | 4,7 |  |
| 5 | 3 (las) | czwartorzędowy | 19,0 | 22,0* | 3,2 | ekspl. okresowo |
| Stacja Wodociągowa Ruda Kozielska |
| 6 | 1 | trzeciorzędowy | 52,0 | 31,1* | b.d. |  |
| 7 | 2 | trzeciorzędowy | 53,5 | 47,1* | d.d. |  |

b.d. – brak danych

* - wg danych z GPWiK Kuźnia Raciborska

Z analizy wydajności ujęć przeprowadzonej w Koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kuźnia Raciborska wynika, że wydajność ujęć jest wystarczająca do pokrycia istniejącego zapotrzebowania w wodę, natomiast powiększeniu wymagają zbiorniki wyrównawcze w Kuźni Raciborskiej.

Woda dostarczana do sieci wodociągowej jest regularnie badana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Raciborzu. Ostatnie przeprowadzone badania zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2-2  Wyniki podstawowych badań wody dostarczanej do sieci wodociągowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

| L.P. | Wskaźniki zanieczyszczeń | Wartości zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stacja Wodociągowa Kuźnia Raciborska | Stacja Wodociągowa Ruda Kozielska |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Data badania | 31.07.-02.08.2002 | 31.07-05.08.2002 |
| 1 | Mętność | 0 | 0 |
| 2 | Barwa | 0 | 0 |
| 3 | Twardość ogólna | 120 | 120 |
| 4 | Amoniak | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Azotyny | nw | nw |
| 6 | Azotany | 8,9 | 11 |
| 7 | Żelazo | nw | nw |
| 8 | Mangan | nw | nw |
| 9 | Liczba bakterii grupy coli w 100 cm3 wody | 0 | b.d. |

nw – nie wykryto

b.d. – brak danych

Z przedstawionych danych wynika, że jakość wody dostarczanej do sieci z poszczególnych Stacji Wodociągowych w pełni odpowiada pod względem chemicznym i bakteriologicznym wymaganiom dla wód zdatnych do picia i potrzeb gospodarczych.

Tabela 2-3  Struktura zużycia wody w Gminie

| L.P. | Wyszczególnienie | 1996 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ujęcie wody własnej [m3rok] | 328.700 | 442.200 |
| 2 | Zużycie wody ogółem [m3/rok] | 290.100 | 379.400 |
| 3 | Straty wody [m3/rok] | 38.600 | 62.800 |

Straty wody w sieci są niewielkie - wynoszą ok. 14% i są nieznacznie większe w porównaniu z rokiem 1996 (ok. 12%).

Średnie jednostkowe zużycie wody na mieszkańca Gminy korzystającego z wodociągu wynosi 88,8 l/Md, w tym woda na potrzeby przemysłu, rzemiosła i usług.

Na terenie Gminy do wodociągu podłączonych jest 116 podmiotów usługowo-produkcyjnych zużywających ok. 130 m3 wody na dobę, co stanowi ok. 9,8% ogólnego zużycia.

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi 116,7 km, sieć wykonana jest w większości z rur PVC i PE, istnieją jednak odcinki z rur żeliwnych, stalowych i azbesto-cementowych:

- rury azbesto-cementowe		- 1,85 km

- rury żeliwne dn 300 mm		- 3,85 km,

- rury stalowe dn 200 mm		- 0,67 km,

Załącznik nr 5 przedstawia schemat istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Kuźnia Raciborska.

#### Ochrona przed powodzią i suszą

Prace nad regulacją rzeki Rudy były podejmowane już od XIII w. - regulowano stosunki wodne przez budowę kanałów melioracyjnych, grobli stawów hodowlanych itp.

#### Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Obecnie występujące punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń stanowią przede wszystkim:

- ścieki socjalno-bytowe z zabudowy nie włączonej do gminnej kanalizacji sanitarnej,

- ścieki deszczowe spływające z dróg, placów i stacji paliw,

- zanieczyszczenia spływające z pól, szczególnie w okresach po nawożeniu gruntów rolnych,

Gmina nie posiada systemu kanalizacji sanitarnej dlatego ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do szamb lub bezpośrednio do rowów i potoków. Nieszczelne szamba oraz „dzikie” wyloty kanalizacji stanowią znaczące zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych. Ścieki te wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone jako BZT5, ChZT, azot amonowy i fosforany.

Ścieki deszczowe z dróg, placów i stacji paliw zanieczyszczają wody powierzchniowe głównie substancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z nawierzchni dróg.

#### Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Oczyszczalnie ścieków sanitarnych

Na terenie Gminy w Kuźni Raciborskiej znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości Q = 550 m3/d (obecnie obciążona w 60%).

Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki ze 147 gospodarstw domowych oraz 21 podmiotów usługowo-produkcyjnych - łączna ilość ścieków dopływających wynosi Qdśr = 323 m3/d.

Osiągane parametry oczyszczania zestawiono w tabeli 2-4.

Tabela 2-4  Parametry oczyszczania OŚ w Kuźni Raciborskiej

| Wskaźnik | Jednostka | Wymagania | Wartości osiągane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| BZT5 | [mgO2/l] | 30 | 52,0 |
| ChZT | [mgO2/l] | 150 | 110,0 |
| zawiesina ogólna | [mg/l] | 50 | 11,0 |
| azot ogólny | [mg/l] | 30 | 35,0 |
| fosfor ogólny | [mg/l] | 5 | 3,2 |

Z przedstawionych danych wynika, że oczyszczalnia nie zapewnia wymaganej jakości ścieków oczyszczonych (BZT5, azot ogólny). Dla poprawy efektywności oczyszczania wymagana byłaby jej modernizacja.

Pozostałe ścieki na terenie Gminy gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych oraz odprowadzane w sposób niekontrolowany do ziemi i wód płynących.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Całkowita długość kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy wynosi 3,1 km.

Na terenie Gminy istnieją odcinki sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z rur betonowych, a zebrane wody deszczowe odprowadzane są do lokalnych cieków.

System kanalizacji deszczowej znajduje się jedynie w centrum miasta Kuźnia Raciborska oraz sołectwach gdzie zabudowa jest bardziej zwarta, poza tymi terenami wody deszczowe z ulic odpływają do przydrożnych rowów a następnie do pobliskich cieków.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zawarte są w następujących dyrektywach:

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,

- Dyrektywa Rady 93/481/EWG dotycząca formularzy dla prezentowania narodowych programów przewidzianych w Art.17 Dyrektywy Rady 91/271/EWG,

- Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie odprowadzania niebezpiecznych substancji do wody, oraz dyrektywy „córki” 82/176, 83/515, 84/156, 84/491, 86/280, 88/347, 90/415,

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie azotanów,

- Dyrektywa Rady 75/440/EWG w sprawie wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pobierania wody pitnej w krajach członkowskich,

- Dyrektywa Rady 80/778/EWG w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia,

- Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, uzupełniająca i zastępująca dyrektywę 80/778/EWG

- Dyrektywa Rady 76/160 dotycząca jakości wody w kąpieliskach,

- Dyrektywa Rady 77/795 ustanawiająca wspólną procedurę wymiany informacji na temat jakości wód powierzchniowych w Unii,

- Dyrektywa Rady 79/869/EWG dotycząca metod badań i częstotliwości analiz wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w krajach członkowskich.

- Dyrektywa Rady 80/68/EWG w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne,

- Dyrektywa Rady 78/659/EWG w sprawie jakości wód wymagających ochrony dla podtrzymania życia ryb,

- Dyrektywa Rady 79/923/EWG w sprawie jakości wód wymaganych dla hodowli skorupiaków i mięczaków.

Pozostałe obszary związane z gospodarką wodno-ściekową nie ujęte w powyższych dyrektywach, państwa członkowskie normują na poziomie krajowym.

#### Aktualny stan prawa polskiego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

W Polsce sprawy związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej regulują następujące ustawy wraz z rozporządzeniami:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.,

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.,

- Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 1991 r.,

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 25 sierpnia 1994 r.,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (Dz. U. z dnia 25 marca 2002 r.) na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 7 lipca 1986 r. w sprawie rolniczego wykorzystania ścieków,

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko,

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia na potrzeby gospodarcze,

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r., w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody,

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wraz ze stanem docelowym

Zaopatrzenie w wodę

Z analizy stanu istniejącego wynika, że Gmina Kuźnia Raciborska prawie w całości jest wyposażona w sieć wodociągową. Długość sieci wodociągowej do rozbudowy łącznie z przyłączami szacuje się na ok. 30 km. Przewiduje się następujące inwestycje:

- budowa wodociągu w Jankowicach wraz z pompownią sieciową w Rudzie Kozielskiej, L = ok. 8 km,

- połączenie wodociągu w Turzu z wodociągiem w Ciechowicach – połączenie dwóch gmin, L = ok. 1,7 km,

- wykonanie nowej sieci tranzytowej od planowanych nowych ujęć wody w Kuźni Raciborskiej na wysokości osady Górna Huta, L = ok. 1,8 km,

- uzupełniająca rozbudowa sieci w jednostkach osadniczych wyposażonych w sieć wodociągową, L = ok. 10 km,

- budowa rurociągu łączącego sieć w Kuźni Raciborskiej i Rudzie Kozielskiej, L = ok. 6 km.

Do wymiany pozostają odcinki sieci wodociągowej wykonane z rur azbesto-cementowych oraz stalowych i żeliwnych:

- rury azbesto-cementowe, L = 1,85 km,

- rury stalowe i żeliwne, L = 4,52 km,

Według przeprowadzonej analizy w koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kuźnia Raciborska istniejące ujęcia w Kuźni Raciborskiej zostaną wyeksploatowane w ciągu 10 lat, proponuje się budowę dwóch nowych studni głębinowych o głębokości ok. 40 m o wydajności 50 m3/h każda. Studnie wraz z nową stacją uzdatniania oraz zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 2x200 m3 mają być zlokalizowane w rejonie osady Górna Huta w Kuźni Raciborskiej.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków sanitarnych

Gmina Kuźnia Raciborska posiada nowo opracowaną koncepcję odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych, w której wskazuje się trzy alternatywne warianty:

- budowa dwóch gminnych oczyszczalni ścieków - OŚ Budziska/Kuźnia Raciborska, OŚ Ruda Kozielska

- budowa jednej gminnej OŚ Budziska/Kuźnia Raciborska

- skierowanie ścieków do OŚ Racibórz

W każdym wariancie istniejąca oczyszczalnia ścieków w Kuźni Raciborskiej przewidziana jest do likwidacji.

Najkorzystniejszym wariantem wydaje się skierowanie ścieków z terenu Gminy do OŚ Racibórz. Ponadto, realizacja inwestycji ponad gminnej pozwala na większe możliwości pozyskania środków pomocowych zarówno ze źródeł krajowych jak i Unii Europejskiej.

Bilans ścieków obliczony w koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kuźnia Raciborska przedstawia się następująco:

Tabela 2-5  Bilans ścieków sanitarnych w Gminie

| Lp | Jednostka osadnicza | Liczba mieszkańców | Średniodobowy dopływ ścieków Qdśr [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kuźnia Raciborska | 5962 | 1361,2 |
| 2 | Budziska | 913 | 122,2 |
| 3 | Siedliska | 672 | 88,6 |
| 4 | Turze | 830 | 110,9 |
| 5 | Ruda | 315 | 41,6 |
| 6 | Ruda Kozielska | 677 | 89,3 |
| 7 | Rudy | 2914 | 411,3 |
| 8 | Jankowice | 469 | 61,9 |
| Suma: | 12 752 | 2287,0 |

Zakłada się, że na terenie Gminy Kuźnia Raciborska może powstawać około 2300 m3/d ścieków bytowo-gospodarczych, które mogą zostać odprowadzone np.  do OŚ Racibórz.

Układ topograficzny Gminy wymusza budowę sieci mieszanej grawitacyjno-ciśnieniowej tj. układów grawitacyjnych z pompowniami ścieków oraz układów ciśnieniowych. Podając w opracowaniu długości sieci kanalizacyjnej łączy się te dwa rodzaje kanalizacji.

Całkowita długość kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 170 km, w tym:

- sieć grawitacyjna 	- 54 km,

- rurociągi tłoczne	- 66 km,

- przykanaliki		- 50 km,

- przepompownie	- 29 szt.

W przypadku wyboru wariantu z przerzutem ścieków do OŚ Racibórz, Gmina partycypować będzie w budowie kolektora przerzutowego. Długość kolektora będzie wynosiła ok. 13,5 km.

Załącznik nr 6 przedstawia zakładane kierunki przerzutu ścieków w Gminie Kuźnia Raciborska

Kanalizacja deszczowa

Docelowo zakłada się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, tak aby wszystkie ulice na terenach zurbanizowanych były w nią wyposażone. Szacuje się, że na terenie Miasta i Gminy do wykonania pozostanie ok. 20 km kanalizacji deszczowej.

Przy odprowadzaniu ścieków deszczowych z terenów zanieczyszczonych (stacje benzynowe, parkingi, itp.) należy przewidywać wykonanie podczyszczalni wód deszczowych w celu usunięcia zawiesiny i substancji ropopochodnych.

Ochrona przed powodzią i suszą

Opracowano kompleksowy program ochrony przed powodzią, który obejmuje przede wszystkim:

- rozbudowę obwałowań rzeki Odry oraz Rudy i Suminy,

- budowę obiektów małej retencji

Najbardziej przydatne pod obiekty małej retencji są tereny trwałych użytków zielonych, łąki, pastwiska, obniżenia terenowe, które z uwagi na pokrywę roślinną względnie dobrze zniosą krótkotrwałe okresy zalewowe. Tereny zalewowe mogą być utworzone również w rejonach pól ornych na glebach o dobrej przepuszczalności i mniejszych spadkach. Każda lokalizacja takiego obiektu powinna być poprzedzona osobnym studium lokalizacyjnym i badaniami.

### Cele i kierunki działań

- Cel przyjęty w „Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015”: „utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych.”

- Cel długoterminowy do 2015r przyjęty w „Programie ochrony środowiska województwa śląskiego: „Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania”

### Priorytety ekologiczne

Priorytetem programu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest „Przywrócenie czystości wód powierzchniowych oraz ochrona zasobów wód podziemnych i zapewnienie wysokiej jakości wody do picia.”

Priorytet ten jest zgodny z celami przyjętymi dla województwa śląskiego.

#### Cele krótkoterminowe – do roku 2004

- budowa wodociągu w Jankowicach wraz z pompownią sieciową w Rudzie Kozielskiej o długości ok. 8 km,

- podjęcie działań w kierunku ostatecznego wyboru wariantu odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu Gminy

- wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych o długości 1,85 km

- rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „małej retencji”,

#### Cele długoterminowe – do roku 2015

- połączenie wodociągu w Turzu z wodociągiem w Ciechowicach – połączenie dwóch gmin o długości ok. 1,7 km,

- budowa nowych ujęć wody wraz ze stacją wodociągową w Kuźni Raciborskiej (na wysokości osady Górna Huta),

- wykonanie nowej sieci tranzytowej od planowanych nowych ujęć wody w Kuźni Raciborskiej na wysokości osady Górna Huta o długości ok. 1,8 km,

- uzupełniająca rozbudowa sieci w jednostkach osadniczych wyposażonych w sieć wodociągową o długości ok. 10 km,

- wymiana rurociągów stalowe i żeliwne o długości 4,52 km,

- budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie o długości ok. 170 km,

- udział w kosztach budowy systemu przerzutu ścieków do OŚ Racibórz o długości ok. 13,5 km,

- rozpropagowanie budowy oczyszczalni przydomowych w tych miejscach, gdzie jak wynika z planów zagospodarowania przestrzennego brak będzie kanalizacji w okresie perspektywicznym

- rozbudowa kanalizacji deszczowej – ok. 20 km

- wykonanie działań dotyczących rozpoznania problemu oczyszczania wód deszczowych ze szczególnym uwzględnieniem tras komunikacyjnych

### Mechanizmy prawno-ekonomiczne

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo Wodne.

Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie wodami

Wody podlegają ochronie niezależnie od tego, czyją stanowią własność.

Ochrona wód polega w szczególności na:

- unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczególności zanieczyszczeniami substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego,

- zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo naturalnych poziomów zwierciadła wody.

Ustawa nakazuje, aby aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 były wyposażone w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków (art. 43 ustawy).

Zapis powyższy jest implementacją dyrektywy Rady nr 91/271/EWG i w negocjacjach stowarzyszeniowych Polska uzyskała 10 letni okres przejściowy (do 31.12. 2015r.) na dostosowanie do tego wymogu.

W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania (art. 42 ustawy).

Produkcję rolną należy prowadzić w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczaniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Należy upowszechniać dobre praktyki rolnicze, w szczególności na drodze organizowania szkoleń dla rolników (art. 47 ustawy).

Szczególnej ochronie podlegają zasoby wód podziemnych, ustawa nakazuje, aby wody podziemne były wykorzystywane przede wszystkim do:

- zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe,

- na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych.

W zakresie ochrony przed powodzią i suszą obowiązek ten ciąży na organach administracji rządowej i samorządowej (art. 81).

Ochronę przed powodzią i suszą realizuje się w szczególności przez:

- zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych,

- racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, sterowanie przepływami wód,

- funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze,

- kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi (art. 80 ustawy).

Problematykę wodno-ściekową reguluje również ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

### Matryca logiczna

| Cele Rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele nadrzędne | Przywrócenie czystości wód powierzchniowych oraz ochrona zasobów wód podziemnych i zapewnienie wysokiej jakości wody do picia | Poprawa stanu czystości oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych, Zapewnienie ludności oraz gospodarce potrzebnych ilości wody o odpowiedniej jakości spełniającej wymogi sanitarne. | Urząd Gminy w Kuźni Raciborskiej Główny Urząd Statystyczny Przepisy i normy Unii Europejskiej Raporty Unii Europejskiej |  |
| Cele szczegółowe Programu | Podjęcie działań w kierunku ostatecznego wyboru wariantu odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu Gminy Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych o długości 1,85 km Rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „małej retencji”, Budowa wodociągu w Jankowicach wraz z pompownią sieciową w Rudzie Kozielskiej o długości ok. 8 km, Połączenie wodociągu w Turzu z wodociągiem w Ciechowicach – połączenie dwóch gmin o długości ok. 1,7 km, Budowa nowych ujęć wody wraz ze stacją wodociągową w Kuźni Raciborskiej (Górna Huta), Wykonanie nowej sieci tranzytowej od planowanych nowych ujęć wody w Górnej Hucie o długości ok. 1,8 km, Uzupełniająca rozbudowa sieci w jednostkach osadniczych wyposażonych w sieć wodociągową o długości ok. 10 km, Wymiana rurociągów stalowe i żeliwne o długości 4,52 km, Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie o długości ok. 170 km, Udział w kosztach budowy systemu przerzutu ścieków do OŚ Racibórz o długości ok. 13,5 km, Rozpropagowanie budowy oczyszczalni przydomowych w tych miejscach, gdzie jak wynika z planów zagospodarowania przestrzennego brak będzie kanalizacji w okresie perspektywicznym Rozbudowa kanalizacji deszczowej – ok. 20 km Wykonanie działań dotyczących rozpoznania problemu oczyszczania wód deszczowych ze szczególnym uwzględnieniem tras komunikacyjnych | Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia w hm3, w tym oczyszczonych, % ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków, Długość sieci kanalizacyjnej, Długość sieci wodociągowej, Redukcja zanieczyszczeń w ściekach: BZT5 – 90% CHZT - 80% Zawiesina ogólna – 90% Azot ogólny – 50% Fosfor ogólny – 50% | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe w Raciborzu Urząd Miasta i Gminy w Kuźni Raciborskiej Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej | Pozyskanie inwestorów. Pozyskanie odpowiednich środków finansowych Po podjęciu decyzji o kierunku odprowadzania ścieków sanitarnych |
| Oczekiwane rezultaty | Zwiększenie atrakcyjności terenu Gminy Kuźnia Raciborska Zwiększenie ruchu turystycznego Poprawa warunków życia mieszkańców | Poprawa kondycji środowiska naturalnego a w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy | Pomiary poziomu zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych | Ogólna poprawa stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych |

Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów | Od kiedy | Do kiedy | Szacowany budżet [tys. PLN] | Źródła finansowania | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych o długości 1,85 km | 2003 | 2004 | 650 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne | Fundusze pomocowe, PPP, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Raciborskie |
| 2 | Aktualizacja planu kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla Gminy | 2003 | 2004 | 50 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne | Fundusze pomocowe, PPP, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Raciborskie |
| 3 | Budowa indywidualnych systemów unieszkodliwiania ścieków, na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej | 2003 | 2015 | 200 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne | Fundusze pomocowe, PPP, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Raciborskie |
| 4 | Rozpoznanie i podjęcie działań dotyczących problemu zanieczyszczeń obszarowych, głownie z terenów rolniczych, wynikających ze stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin | 2003 | 2015 | 50 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne | Fundusze pomocowe, PPP, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Raciborskie |
| 5 | Połączenie wodociągu w Turzu z wodociągiem w Ciechowicach – połączenie dwóch gmin o długości ok. 1,7 km | 2010 | 2015 | 550 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne | Fundusze pomocowe, PPP, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Raciborskie |
| 6 | Budowa wodociągu w Jankowicach wraz z pompownią sieciową w Rudzie Kozielskiej o długości ok. 8 km | 2002 | 2002 | 3000 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne | Fundusze pomocowe, PPP, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Raciborskie |
| 7 | Budowa kanalizacji deszczowej w obszarach zwartej zabudowy wraz z urządzeniami do oczyszczania wód deszczowych ze szczególnym uwzględnieniem tras komunikacyjnych o długości ok. 20 km | 2004 | 2010 | 8000 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne | Fundusze pomocowe, PPP, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Raciborskie |
| 8 | Uzupełniająca rozbudowa sieci w jednostkach osadniczych wyposażonych w sieć wodociągową o długości ok. 10 km | 2003 | 2006 | 3500 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne | Fundusze pomocowe, PPP, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Raciborskie |
| 9 | Budowa systemu przerzutu ścieków na OŚ Racibórz, długość ok. 13,5 km | 2004 | 2008 | 7500 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne | Fundusze pomocowe, PPP, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Raciborskie |
| 10 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie o długości ok. 170 km w tym 29 pompowni sieciowych | 2005 | 2010 | 79000 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne | Fundusze pomocowe, PPP, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Raciborskie |
| 11 | Budowa nowych ujęć wody wraz ze stacją wodociągową i zbiornikiem 2x200m3 w Kuźni Raciborskiej | 2004 | 2008 | 500 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne | Fundusze pomocowe, PPP, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Raciborskie |
| 12 | Wymiana rurociągów wodociągowych stalowych i żeliwnych na nowe z PE o długości 4,52 km | 2008 | 2010 | 1800 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne | Fundusze pomocowe, PPP, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Raciborskie |
| 13 | Budowa nowej sieci tranzytowej od nowych ujęć wody w Kuźni Raciborskiej (Górna Huta) o dług. ok. 1,8 km | 2009 | 2010 | 630 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne | Fundusze pomocowe, PPP, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Raciborskie |
| RAZEM | 105.430 |  |

* łącznie z kosztem budowy przykanalików – 9250 tys. zł

PPP - forma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

### Wnioski

- Z prognozy demograficznej wynika, że w perspektywie roku 2015 nie przewiduje się znacznego zwiększenia terenów zarówno pod budownictwo mieszkaniowe jak i infrastrukturę społeczną.

- Zdecydowana poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych może być uzyskana dzięki budowie systemów kanalizacyjnych, szczególnie na terenach o dużej intensywności zabudowy.

- Proponuje się, aby w pierwszej kolejności wykonywane były kolektory przesyłowe, biegnące w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów o zwartej zabudowie mieszkaniowej, w tym zabudowy wzdłuż głównych dróg.

- Zakłada się, że rozbudowa i budowa sieci kanalizacji rozdzielczej obejmie docelowo ok. 99 % obszarów zabudowy.

- Łączna długość sieci kanalizacyjnej do wykonania w okresie do 2015 roku wyniesie około 170 km, w tym ok. 29 pompowni.

- W przypadkach indywidualnych, na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, należy przewidzieć budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub innego sprawnego systemu unieszkodliwiania ścieków.

- Przed podjęciem działań inwestycyjnych w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpowodziowych należy dokonać szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej w celu wyboru rozwiązań optymalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczenia terenów pod tzw. „małą retencję”.

- Realizacja kompleksowego programu porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy w latach 2002 – 2015, w zdecydowany sposób uzależniona jest od pozyskania odpowiednich środków finansowych z Unii Europejskiej. Bez zasadniczych zmian struktury i źródeł finansowania inwestycji nie może być mowy o możliwości wyraźnej poprawy sytuacji. W przypadku pozyskania wystarczających środków finansowych (dotacji), zakładany docelowo stan wyposażenia w sieć kanalizacyjną byłby możliwy do osiągnięcia w okresie 8 - 10 lat.

- Racjonalne nawożenie gruntów rolnych i właściwe stosowanie środków ochrony roślin winno przyczynić się do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł powierzchniowych.

- Szczegółowego rozpoznania i podjęcia działań wymaga problem dotyczący oczyszczania wód deszczowych na terenie Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem tras komunikacyjnych.

## Gospodarka odpadami

Wprowadzenie

Zamieszkiwaniu człowieka na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska i prowadzonej przez niego działalności towarzyszy powstawanie odpadów. W związku z tym przedmiotem analiz podjętych w ramach niniejszego opracowania są odpady w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz.U. nr 62 z 2001, poz.628) wydzielane i gromadzone na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

W ramach niniejszego opracowania analizowane są odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady inne niż odpady niebezpieczne pochodzące z różnych rodzajów działalności takich jak: handel, usługi i produkcja rzemieślniczo-przemysłowa. Również w ramach niniejszego programu podjęto problem odpadów niebezpiecznych, związanych z wcześniej wymienionymi źródłami odpadów.

Rada Gminy Kuźnia Raciborska Uchwałą Nr XXVII/224/97 z dnia 14 listopada 1997 roku przyjęta szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

#### Odpady komunalne

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych

W grupie odpadów komunalnym podstawowym źródłem ich powstawania na badanym obszarze są gospodarstwa domowe. Również łącznie z tą grupą odpadów zagospodarowuje się również odpady inne niż niebezpieczne, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Do odpadów komunalnych zalicza się również odpady wielkogabarytowe (nie mieszczące się w tradycyjnych gabarytach pojemników).

Spodziewany obecny poziom emisji odpadów komunalnych w Gminie Kuźnia Raciborska wyznaczono w oparciu o wskaźniki nagromadzenia odpadów. Do tej pory na terenie Gminy nie prowadzono szczegółowych badań nad określeniem rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

W związku z tym dla potrzeb niniejszego opracowania wyznaczenie ilości oraz sporządzenie bilansu powstających odpadów dokonano w oparciu o teoretyczne wskaźniki nagromadzenia. Ich wartość ustalono na podstawie wyników badań prowadzonych przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na obszarze gmin o podobnej liczbie ludności i charakterze zagospodarowania.

W ramach niniejszego opracowania dla określenia ilości odpadów komunalnych w Gminie Kuźnia Raciborska w roku 2001 przyjęto wskaźnik nagromadzenia odpadów kształtujący się na poziomie 0,90 m3/M*rok, tj. 198 kg/M*rok, przy średnim ciężarze objętościowym 220 kg/m3.

Wyżej przyjęty wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych jest wskaźnikiem planistycznym obejmującym poza odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, również odpady o podobnym charakterze, których powstawania wiąże się z różnymi formami działalności administracyjnej, usługowej, rzemieślniczej oraz produkcyjnej.

Obliczoną na podstawie przyjętego wskaźnika roczną ilość odpadów komunalnych wydzielanych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2001 ilustruje poniższe zestawienie.

Tabela 2-6  Ilość odpadów komunalnych w Gminie Kuźnia Raciborska

| Lp. | Gmina | Liczba ludności | Wskaźnik nagromadzenia | Wskaźnik nagromadzenia | Ilość odpadów wytworzonych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/M*rok | kg/M*rok | m3/rok | Mg/rok |
| 1. | Kuźnia Raciborska | 12.345 | 0,90 | 198 | 11.110 | 2444 |

W 2001 roku z terenu Gminy Kuźnia Raciborska wywieziono około 2.160 Mg odpadów komunalnych. Podana w powyżej tabeli obliczona teoretyczna ilość powstających odpadów jest wyższa od rzeczywistych wielkości wykazywanych przez firmy wywozowe, gdyż aktualnie nie wszystkie odpady komunalne powstające na terenie Gminy są unieszkodliwiane w sposób zorganizowany.

Jakość powstających odpadów

Z uwagi na brak odpowiednich danych dla Gminy Kuźnia Raciborska określenie jakości odpadów komunalnych dla potrzeb analizy możliwości ich zagospodarowania oparto o średnie parametry składu morfologicznego.

Zostały one wyznaczone w oparciu o dostępne wyniki odpowiednich badań prowadzonych dla podobnych terenów przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Na tej podstawie przyjęto faktyczny, spodziewany skład morfologiczny odpadów komunalnych wydzielanych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 2-7  Skład odpadów komunalnych [%]

| Lp. | Frakcja | Gmina Kuźnia Raciborska |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady organiczne (spożywcze roślinne i zwierzęce, pozostałe organiczne) | 25 |
| 2. | Papier tektura | 10 |
| 3. | Tworzywa sztuczne | 9 |
| 4. | Tekstylia | 3 |
| 5. | Szkło | 10 |
| 6. | Metale | 4 |
| 7. | Odpady mineralne | 13 |
| 8. | Popiół | 26 |

Określenie jakości odpadów jest punktem wyjścia do rozważań dotyczących możliwości doboru odpowiednich technologii w zakresie przerobu odpadów, odzysku surowców i unieszkodliwienia pozostałości (balastu).

W celu określenia potencjalnych strumieni poszczególnych frakcji wchodzących w skład odpadów komunalnych wydzielanych na obszarze opracowania zostały przeprowadzone obliczenia, których wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2-8  Potencjalna ilość poszczególnych frakcji w odpadach komunalnych do przerobu lub odzysku [Mg]

| Lp. | Frakcja | Gmina Kuźnia Raciborska |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady organiczne | 611 |
| 2 | Papier | 244 |
|  | Razem odpady biodegradowalne | 955 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 220 |
| 4 | Tekstylia | 73 |
| 5 | Szkło | 244 |
| 6 | Metale | 98 |

Gromadzenie i wywóz odpadów

Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska funkcjonuje zorganizowany systemem gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych. Oceniając istniejący system gospodarki odpadowej można stwierdzić, że funkcjonuje w sposób prawidłowy gdyż jest dostosowany do istniejących uwarunkowań lokalizacyjnych i przyzwyczajeń mieszkańców.

W Gminie funkcjonuje system selektywnej zbiórki, w którym mieszkańcy „u źródła” wydzielają takie odpady użytkowe jak: szkło i tworzywa sztuczne. Są one selektywnie gromadzone na terenie każdej posesji w workach plastikowych.

Odpady zmieszane mieszkańcy Gminy gromadzą w pojemnikach typu SM 110, przy czym część mieszkańców korzysta z worków. Natomiast odpady zmieszane pochodzące od części podmiotów gospodarczych oraz z obiektów użyteczności publicznej gromadzi się w pojemnikach typu PA 1,1 lub SM 110.

Wywóz odpadów zmieszanych odbywa się przy użyciu samochodu bezpylnego „śmieciarki”. Częstotliwość wywozu 1 –2 razy w miesiącu. Zebrane odpady deponuje się na składowisku w Knurowie i w Polskiej Cerekwi. Natomiast gromadzone selektywnie w workach surowce wtórne są odbierane samochodem skrzyniowym z częstotliwością 1 raz na 2 miesiącu. Zebrane surowce wtórne są odwożone do stacji segregacji, gdzie są ręcznie doczyszczane i okresowo gromadzone, a następnie przekazywane do utylizacji.

Według dostępnych danych w 2001 roku na terenie Gminy zebrano około 84 Mg surowców wtórnych. Oceniając dotychczasowe funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów użytkowych takich jak szkło i tworzywa sztuczne w Gminie Kuźnia Raciborska można stwierdzić, że osiągnięte wyniki nie są zadawalające. W 2001 surowce wtórne stanowiły zaledwie niecałe 4% masy zebranych odpadów.. W tej sytuacji system selektywnej zbiórki odpadów użytkowych wymaga dalszego rozwoju i modyfikacji, które pozwolą na osiąganie lepszych efektów. Działaniom o charakterze techniczno-organizacyjnym winna towarzyszyć stała akcja edukacyjna wyjaśniająca mieszkańcom celowość i sens selektywnej zbiórki odpadów oraz wykazująca jej korzyści ekonomiczno-środowiskowe. Proces ten wymaga trwałego zaangażowania mieszkańców i władz Gminy.

Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów

Gmina Kuźnia Raciborska podobnie jak zdecydowana większość pozostałych obszarów zurbanizowanych w Polsce opiera całą swoją gospodarkę odpadami komunalnymi na lokowaniu na składowisku.. Aktualnie Gmina przekazuje odpady na składowiska: w Knurowie lub w Polskiej Cerekwi, których chłonność zabezpiecza potrzeby Gminy Kuźnia Raciborska do roku 2015. Przy czym należy zaznaczyć, że poza odpadami z gospodarstw domowych z terenu Gminy wywozi się na składowiska również odpady inne niż niebezpieczne pochodzące od różnych wytwórców odpadów które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Pomimo istnienia w Gminie Kuźnia Raciborska korzystnych warunków nie wszyscy jej mieszkańcy uczestniczą w procesie kontrolowanego unieszkodliwiania odpadów. Pewna część mieszkańców Gminy usuwała odpady we własnym zakresie w sposób niekontrolowany. Stąd też na badanym terenie występują tzw. „dzikie wysypiska” stanowiące źródło zanieczyszczenia środowiska. Od kilku lat są one częściowo likwidowane.

#### Odpady inne niż niebezpieczne

Do grupy odpadów innych niż niebezpieczne zaliczono odpady, których powstawanie jest związane z działalnością usługowo-produkcyjną, prowadzoną przez podmioty gospodarcze na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

Podstawowe grupy oraz rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne, powstających na terenie Gminy Kuźnia Raciborska sklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206). Są to m.in.:

- Odpady z mycia i przygotowania surowców (kod - 02.02.01)

- Odpadowa tkanka zwierzęca (kod - 02.02.02)

- Trociny, wióry, ścinki, drewno (kod - 03.01.05)

- Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych (kod – 04.02.22)

- Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 (kod -08.01.12)

- Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10.01.04), (kod -10.01.01)

- Opakowania z papieru i tektury (kod – 15.01.01)

- Opakowania z tworzyw sztucznych (kod – 15.01.02)

- Opakowania z metali (kod – 15.01.04)

- Opakowania wielomateriałowe (kod – 15.01.05)

- Opakowania ze szkła (kod – 15.01.07)

- Zużyte opony (kod – 16.01.03)

- Metale żelazne (kod – 16.01.17)

- Metale nieżelazne (kod – 16.01.19)

- Tworzywa sztuczne (kod – 16.01.19)

- Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16.03.03 (kod – 16.03.04)

- Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia (kod – 16.03.80)

- Magnetyczne i optyczne nośniki informacji (kod – 16.80.01)

- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod – 17.01.01)

- Gruz ceglany (kod – 17.01.02)

- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (kod – 17.01.03)

- Odpady z remontów i przebudowy dróg (kod – 17.01.81)

- Odpadowa papa (kod – 17.03.80)

- Żelazo i stal (kod – 17.04.05)

- Złom kabli (kod - 17.04.11)

- Skratki (kod – 19.08.01)

- Zawartość piaskowników (kod – 19.08.02)

- Ustabilizowane osady ściekowe (kod – 19.08.05)

- Zmieszane odpady gospodarcze podobne do komunalnych (kod – 20.03.99)

Ustalono, że w 2001 r. znaczna cześć wymienionych odpadów była odbierana przez firmy wywozowe. Część odpadów aktualnie nieprzydatna gospodarczo została unieszkodliwiona poprzez zdeponowanie na składowisku. Natomiast odpady o charakterze użytkowym gromadzone selektywnie kierowano, po odpowiednim przygotowaniu, do gospodarczego wykorzystania.

#### Odpady niebezpieczne

Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska powstają również odpady niebezpieczne. Towarzyszą one działalności produkcyjno-usługowej i wydzielane są ze strumienia odpadów komunalnych. Rodzaje odpadów niebezpiecznych zestawiono poniżej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206). Zalicza się do nich:

- Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne (kod - 03.01.04)

- Nieorganiczne środki do impregnacji drewna (kod - 03.02.04)

- Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne (kod - 08.01.11)

- Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne (kod - 08.01.13)

- Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych (kod - 13.02.05)

- Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod - 13.02.06)

- Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (kod - 15.01.10)

- Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (kod - 15.02.02)

- Filtry olejowe (kod - 16.01.07)

- Płyny hamulcowe (kod - 16.01.13)

- Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje (kod - 16.01.14)

- Baterie i akumulatory ołowiowe (kod 16.06.01)

- Baterie i akumulatory kadmowo-niklowe (kod 16.06.02)

- Materiały izolacyjne zawierające azbest (kod - 17.06.01)

- Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne (kod -18.01.06)

- Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne (kod -18.02.05)

- Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (kod -20.01.19)

- Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (kod -20.01.21)

- Urządzenia zawierające freony (kod -20.01.23)

- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne (kod -20.01.27)

Wymienione powyżej odpady niebezpieczne wymagają odpowiedniego zbierania, gromadzenia i wywozu do unieszkodliwiania. Znaczna część wyszczególnionych odpadów jest przekazywana do unieszkodliwiania przez podmioty gospodarcze zgodnie z decyzjami na prowadzenie działalności w wyniku, której powstają odpady. W tej sytuacji aktualnie najważniejszym problemem jest organizacja odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb

#### Prognoza powstawania i bilans odpadów komunalnych

Prognoza ilościowo-jakościowa powstawania odpadów komunalnych jest podstawą do opracowania alternatyw ich zagospodarowania. Bazę wyjściową do prognozy stanowią zmieniające się w czasie jednostkowe wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz przewidywane dane w zakresie liczby ludności w okresie perspektywicznym.

Zasadniczo, podstawą do określenia prognozowanej wielkości jednostkowego wskaźnika nagromadzenia odpadów komunalnych są wyniki systematycznie prowadzonych badań. Z uwagi na brak takich pomiarów dla analizowanego terenu, ustalenia niezbędnych parametrów dokonano z pominięciem analizy statystycznej.

W opracowaniu przyjęto, że jednostkowy objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów będzie wzrastał, jako konsekwencja rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu konsumpcji. Kierując się dostępnymi danymi literaturowymi założono, że średni wzrost objętościowego jednostkowego wskaźnika nagromadzenia w badanym okresie wyniesie:

2005 r.- 0,98 m3/M rok

2010 r.- 1,08 m3/M rok

2015 r.- 1,18 m3/M rok

Natomiast wagowy wskaźnik nagromadzenia będzie się obniżał jako konsekwencja przewidywanej zmiany ilościowo-jakościowej składu morfologicznego odpadów komunalnych i spadku ciężaru objętościowego z 220 kg/ m3 w 2001 r. do 164 kg/ m3 w 2015 r Przede wszystkim związane to jest ze zmianą nośników energii. Tak więc wartości wagowego wskaźnika nagromadzenia będą kształtowały się następująco:

2005 r.- 0,184 Mg/M rok

2010 r.- 0,184 Mg/M rok

2015 r.- 0,180 Mg/M rok

Obniży się zatem ciężar objętościowy odpadów, co w konsekwencji spowoduje, że pomimo zakładanego stosunkowo wysokiego wzrostu objętościowego jednostkowego wskaźnika nagromadzenia masa wytwarzanych odpadów będzie utrzymywała się na tym samym poziomie, a na koniec badanego okresu nawet się minimalnie obniży.

Bilans odpadów komunalnych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska został sporządzony przy założeniu, że liczba ludności będzie się utrzymywała na tym samym niezmienionym poziomie. Zbilansowane ilości odpadów dla opracowywanego okresu tl. lat 2002-2015 ilustruje poniższa tabela:

Tabela 2-9  Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w latach 2002-2015

| Okres | Ogółem (m3) | Ogółem (Mg) |
| --- | --- | --- |
| 2002 - 2005 | 45.600 | 8.832 |
| 2006 - 2010 | 62.400 | 11.040 |
| 2011 - 2015 | 68.400 | 10.800 |
| RAZEM 2002-2015 | 176.400 | 30.672 |

Wymienione w bilansie wielkości dotyczą odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnopodobnych, które są zagospodarowywane wspólnie.

#### Określenie stanu docelowego

Nadrzędnym celem wieloletniego programu gospodarki odpadami komunalnymi jest poprawa wyglądu, estetyki i czystości Gminy Kuźnia Raciborska a tym samym poprawa warunków życia jej mieszkańców.

Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy – analizy służyły wypracowaniu strategii funkcjonowania poszczególnych elementów gospodarki odpadami. Rozwiązania, które będą w najbliższej przyszłości stosowane w sferze gospodarki odpadami, muszą przede wszystkim zaspakajać potrzeby mieszkańców, nie powodować kolizji z wymogami ochrony środowiska oraz być zgodne z aktualnym poziomem techniki i technologii w krajach Unii Europejskiej.

Zapewnienie tych wszystkich uwarunkowań wiąże się niewątpliwie z ponoszeniem nakładów finansowych. Zgodnie z zasadą “zanieczyszczający płaci” koszty związane z funkcjonowaniem systemu unieszkodliwiania odpadów, winny być ponoszone przez mieszkańców oraz innych producentów odpadów.

Jest rzeczą oczywistą, że im wyższy i bardziej nowoczesny poziom rozwiązań technologicznych gospodarki odpadowej, tym wyższe są koszty. Trudno jest jednak stwierdzić jaka jest akceptowalna granica ponoszenia kosztów przez statystycznego mieszkańca Gminy Kuźnia Raciborska, tym bardziej, że rozważany program gospodarki odpadami, będzie obowiązywać do 2015 roku.

W przypadku Gminy Kuźnia Raciborska przyjęcie określonej strategii wymuszone jest istniejąca sytuacją w gospodarce odpadami, która w najbardziej skrótowej formie wyraża się koniecznością maksymalnego ograniczania ilości składowanych odpadów. Wynika to przede wszystkim z ustawy o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z 2001 r.), jak również strategii Unii Europejskiej przewidującej stopniowe wprowadzanie zakazu składowania odpadów w formie nieprzetworzonej. Tak więc rozwój technologii przerobu i unieszkodliwiania odpadów jest koniecznością, która niestety pociąga za sobą wzrost kosztów.

Program bazuje na kilku podstawowych założeniach:

- ograniczaniu ilości powstających odpadów,

- dalszym rozwoju selektywnej zbiórki odpadów prowadzącej do wzrostu stopnia  odzysku surowców wtórnych z odpadów,

- wprowadzeniu oraz rozwoju stopnia utylizacji organicznej frakcji odpadów poprzez technologię biologicznego ich przerobu,

- lokowaniu na składowisku tylko tej części odpadów, której nie da się już wykorzystać bądź przetworzyć.

Pojęcie odzysku surowców z odpadów powinno być rozumiane jako jeden z elementów gospodarki odpadami i traktowane na równi z innymi metodami unieszkodliwiania odpadów.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że spodziewane zyski ze sprzedaży odzyskanych produktów nie pokrywają w całości wydatków poniesionych w procesach odzysku odpadów, dotyczy to również innych procesów przerobu odpadów. Założenie, że działalność przerobu odpadów może być samofinansująca jest błędne. Oczywistym jest, że działania związane z odzyskiem odpadów będą oznaczały dodatkowe koszty: zbierania, transportu oraz sortowania zebranego materiału. Stąd też odzysk surowców powinien stanowić nierozerwalną część systemu gospodarki odpadami. Przy czym podstawą ekonomiczną dla wdrażania systemów przetwarzania odpadów jest odpowiednio wysoki poziom kosztów ich składowania, który wymusza szukanie innych rozwiązań.

Poza czysto ekonomicznym aspektem odzysku surowców, powinno się brać pod uwagę ochronę środowiska i ochronę zasobów naturalnych, do których niewątpliwie działania związane z odzyskiem surowców się przyczyniają. Obecnie odzysk surowców jest uznany jako konieczność ekologiczna.

Główne zalety odzysku surowców można podsumować następująco:

- bezpośrednia sprzedaż odzyskanego surowca,

- oszczędzanie pojemności składowiska,

- zmniejszenie ilości odpadów do unieszkodliwiania,

- oszczędzanie zasobów naturalnych poprzez wtórne wykorzystanie surowca odpadowego, co zmniejsza zużycie surowców naturalnych do produkcji.

Oszczędzanie pojemności na składowisku ma bezpośredni wpływ na budżet gminy, ponieważ gdy czas eksploatacji składowiska jest dłuższy, tym samym nie ma konieczności inwestowania w budowę nowej jego kwatery.

Oszczędność surowców naturalnych nie powinna być rozpatrywana tylko w kontekście bezpośrednich korzyści ekonomicznych. Wynikające korzyści powinno się rozpatrywać w szerszym horyzoncie czasowym.

Kompostowanie odpadów organicznych jest kolejnym ważnym elementem Programu. Część odpadów organicznych może być przerabiana na kompost, przez co ogranicza się ilość odpadów organicznych deponowanych na składowiskach. Ma to bezpośredni wpływ na eksploatację składowiska, zmniejszając jednocześnie emisję pochodzącą z odpadów organicznych. Emisja z odpadów organicznych to głównie odory, odcieki i gaz. Może ona powodować problemy środowiskowe.. Dlatego tak ważnym jest oddzielenie części organicznej z odpadów składowanych na wysypisku, ponieważ pozwala to na eliminację podstawowych jego uciążliwości. Uzyskany kompost, który posiada niektóre cechy nawozów mineralnych, jest wykorzystywany jako materiał do kondycjonowania gleby.

Odzysk surowców i kompostowanie wymaga segregacji odpadów u źródła, jak również selektywnej zbiórki różnych surowców. Program zakłada dalsze znaczne zaangażowanie ze strony mieszkańców. W trakcie trwania programu powinna zostać przeprowadzona i kontynuowana kampania kształtowania świadomości społecznej, której celem będzie osiągnięcie zakładanych wskaźników odzysku surowców o odpowiedniej czystości.

Program zakłada także rozwój selektywnego zbierania biomasy (odpady organiczne) z domostw i ogródków przydomowych) do kompostowania. Segregacja u źródła odpadów organicznych pochodzenia domowego jest niezbędna, jeżeli przyjmujemy, że wyprodukowany kompost ma spełniać wymogi rynku.

#### Regulacje prawa wspólnotowego

W realizowanym planie ochrony środowiska Gminy Kuźnia Raciborska nadrzędnym celem w zakresie gospodarki odpadami jest dostosowanie przyszłych rozwiązań do standardów europejskich. Wymagania Unii Europejskiej dotyczące gospodarki odpadowej zostały sprecyzowane w odpowiednich dyrektywach, co znalazło w Polsce swoje odzwierciedlenie w aktualnie obowiązującej ustawie o odpadach.

Poziom rozwiązań technicznych i organizacyjno-prawnych w Polsce w gospodarce odpadami wciąż jeszcze odbiega od poziomu europejskiego, mimo, że w kilku ostatnich latach zaznaczył się pewien postęp wyrażający się przede wszystkim porządkowaniem składowisk odpadów komunalnych.

Niestety u nas w kraju w dalszym ciągu ponad 97% odpadów komunalnych składuje się. Wytyczne Unii Europejskiej wskazują na konieczność ograniczania ilości składowanych odpadów poprzez zwiększenie ich przerobu i unieszkodliwiania oraz zintensyfikowanie odzysku surowców wtórnych.

Prawo Unii Europejskiej wyraźnie zobowiązuje państwa członkowskie do stworzenia zintegrowanej sieci zakładów przetwarzających, unieszkodliwiających i odzyskujących odpady, zalecając jednocześnie by stosować w tych zakładach najlepsze dostępne techniki przy zachowaniu zasady nie ponoszenia nadmiernych kosztów.

Ustawa o odpadach uwzględnia założenia Dyrektywy Rady 75/442/EEC z 15 lipca 1975r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE nr L 194, 25 lipca 1975) oraz Dyrektywy Rady 99/31/EC z 26 kwietnia 1999r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE nr L 182, 16 lipca 1999).

Celem dyrektywy 31 jest redukcja ilości odpadów kierowanych na składowiska i dostarczenie środków zaradczych do zapobiegania lub redukcji negatywnego wpływu składowisk odpadów na hydrosferę, litosferę i atmosferę w ciągu całego okresu ich oddziaływania na środowisko.

Państwa członkowskie UE powinny stosować tę dyrektywę przy jakimkolwiek składowaniu odpadów, jednakże państwa członkowskie, bez naruszania dyrektywy 75/442/EEC mogą decydować według własnej opinii o uchylaniu pewnych przepisów zawartych w dyrektywie.

Do zakresu niniejszego przeglądu najistotniejsze są następujące ustalenia:

- w celu zmniejszenia ogólnej wielkości emisji metanu w UE, dyrektywa zmierza do ograniczenia ilości ulegających biodegradacji odpadów komunalnych kierowanych na składowiska:

- nie później niż 5 lat od roku 2001 ilość składowanych odpadów biodegradowalnych musi zostać zredukowana do 75%,

- nie później niż 8 lat od podanej wyżej daty, ilość składowanych odpadów biodegradowalnych musi zostać zredukowana do 50%,

- nie później niż 15 lat od podanej wyżej daty, ilość składowanych odpadów biodegradowalnych musi zostać zredukowana do 35%

całkowitej ilości odpadów biodegradowalnych wyprodukowanych w 1995 r. lub w roku wcześniejszym najbliższym do roku 1995, dla którego dostępne są dane.

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami powyższe okresy są w Polsce przesunięte o 4 lata.

- dąży się do ograniczenia mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami komunalnymi na tym samym składowisku:

- składowane będą tylko odpady poddane obróbce (z wyjątkiem tych, których obróbka nie jest uzasadniona),

- na składowiska odpadów niebezpiecznych będą trafiać tylko odpady niebezpieczne,

- składowiska dla odpadów nieszkodliwych będą użytkowane do składowania odpadów komunalnych, obojętnych lub stałych nie reaktywnych odpadów niebezpiecznych,

- składowiska odpadów obojętnych będą użytkowane wyłącznie do składowania odpadów obojętnych;

- gazy wysypiskowe z nowych jak i istniejących składowisk odpadów będą gromadzone i wykorzystywane lub spalane.

Załączniki do dyrektywy podają szereg wymagań szczegółowych, które w Polsce zostaną włączone do nowego rozporządzenia wydanego na podstawie delegacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

#### Aktualny stan prawa polskiego w zakresie odpadów

Ochrona środowiska przed odpadami w Polsce realizowana jest w oparciu o takie akty prawne jak:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z 2001 r z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach( Dz. U. nr 62, poz. 628 z 2001 r)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r - o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638 z 2001 r)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r - o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. nr 63, poz. 639 z 2001 r)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r - o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. nr 100, poz. 1085 z dnia 18 września 2001 r)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 662 z 1996 r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. nr 134, poz. 1140 z 2002 r).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. nr 69, poz. 719 z 2001 r)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz.U. nr 116, poz. 1235 z 2001 r)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206 z 2001 r)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 17, poz. 204 z 2001 r)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy odpadów, które wytwarzający odpady może przekazywać osobom fizycznym do wykorzystania (Dz.U. nr 51, poz. 620 z 2000 r).

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe (Dz.U. nr 72, poz. 813 z 1999 r).

Najważniejszym wymogiem, który wynika z nowego prawa w zakresie odpadów jest konieczność ograniczania ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska przed odpadami

W oparciu o przeprowadzone szczegółowe analizy dotychczasowego stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, a także prognozy zmian ilościowych odpadów, dokonano identyfikacji potrzeb w zakresie ich unieszkodliwiania i utylizacji. Stwierdzono, że wymogi ochrony środowiska oraz standardy sanitarne wymuszają konieczność podjęcia odpowiednich działań porządkujących gospodarkę odpadami komunalnymi w okresie perspektywicznym.

Ustalono, że w dziedzinie gromadzenia i wywozu odpadów należy:

- doprowadzić do objęcia wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką i wywozem odpadów użytkowych celem wtórnego wykorzystania,

- wspierać działania w zakresie wydzielania odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane lekarstwa, zużyte oleje i smary itp.) ze strumienia odpadów komunalnych,

- podwyższać systematycznie standardy jakościowe usług w zakresie zbiórki oraz wywozu odpadów.

Natomiast w zakresie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przyjęto:

- wprowadzanie technologii utylizacji pozwalających na ograniczanie ilości składowanych odpadów,

- rozwijanie i wspieranie indywidualnych form utylizacji odpadów pochodzenia organicznego,

- przekazywanie selektywnie zbieranej frakcji organicznej odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych do wspólnego kompostowania prowadzonego poza granicami Gminy.

### Cele i kierunki działań

Cel dotyczący kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki odpadami w Gminie Kuźnia Raciborska zgodny jest ze strategią województwa śląskiego (ujęty został w programie operacyjnym województwa), a także z programem gospodarki odpadami komunalnymi w Województwie Śląskim.

W strategii województwa śląskiego zapisano:

Priorytet strategii rozwoju F: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu

Cel strategiczny C2: Uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami

Kierunki działań:

- FC2K1 uporządkowanie obrotu odpadami i stworzenie warunków dla ich bezpiecznego unieszkodliwiania

- FC2K2 stworzenie infrastruktury recyklingu odpadów

- FC2K3 usuwanie odpadów niebezpiecznych z terenów objętych ochroną wód

- FC2K4 utworzenie systemu ponadgminnych wysypisk komunalnych z pełnym wyposażeniem w instalacje segregacji odpadów

- FC2K5 wzmocnienie i rozbudowa regionalnego monitoringu wytwarzania (przewozów i składowania) materiałów niebezpiecznych, wytwarzania, składowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

- FC2K6 likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych i stworzenie systemu ich bieżącej utylizacji

- FC2K7 stworzenie regionalnego systemu stacji przeładunkowych odpadów i technologicznych instalacji utylizacji odpadów

### Priorytety ekologiczne

Jednym z podstawowych czynników warunkujących realizację wymogów ochrony środowiska na terenie Gminy Kuźnia Raciborska jest uporządkowanie gospodarki odpadowej. Powinna ona być prowadzona w sposób nawiązujący do podstawowych zasad polityki ekologicznej państwa w zakresie zbierania, gromadzenia oraz unieszkodliwiania odpadów.

Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania lokalizacyjno-przyrodnicze oraz odpowiadając oczekiwaniom społecznym, jako podstawowy priorytet ekologiczny dla gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w okresie perspektywicznym do roku 2015 przyjęto - ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

#### Cele krótkoterminowe – do roku 2004

Cele krótkoterminowe gospodarki odpadowej obejmują działania o stosunkowo nie skomplikowanym charakterze, które mogą być zrealizowane do roku 2004.

- Zamknięcie i rekultywacja nielegalnie eksploatowanych tzw. „dzikich” wysypisk odpadów znajdujących się na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

- Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska zorganizowaną selektywną zbiórką odpadów użytkowych wraz z poszerzeniem jej zakresu o złom, makulaturę i opakowania wielomateriałowe.

- Organizacja na terenie Gminy punktu do odbierania od mieszkańców odpadów niebezpiecznych, a wydzielanych ze strumieniu odpadów komunalnych.

- Dostosowanie istniejących rozwiązań organizacyjnych w zakresie gospodarki odpadowej w Gminie do obowiązujących uregulowań prawnych w kraju oraz Unii Europejskiej.

- Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami w terminie do 30.06.2004 r. (Dz.U. nr 100, poz. 1085, art. 10, z 2001 roku)

#### Cele długoterminowe – do roku 2015

W ramach realizacji celów długoterminowych w zakresie gospodarki odpadowej na terenie gminy Kuźnia Raciborska należy przyjąć następujące zadania:

- Prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie problematyki gospodarki odpadowej (selektywne gromadzenie odpadów użytkowych, ograniczanie ilości deponowanych odpadów)

- Ograniczanie uciążliwości środowiskowej odpadów poprzez intensyfikowanie działań w zakresie utylizacji i kontrolowanego unieszkodliwiania.

- Podejmowanie działań minimalizujących ilość powstających odpadów

- wprowadzanie technologii niskoodpadowych,

- zastępowanie niskiej jakości paliw stałych innymi nośnikami energii,

- intensyfikowanie odzysku surowców z odpadów poprzez wprowadzanie nowszych rozwiązań techniczno-organizacyjnych segregacji,

- wzrost stopnia gospodarczego wykorzystania surowców wtórnych wydzielanych ze strumienia odpadów.

- Wprowadzenie selektywnej zbiórki frakcji organicznej odpadów komunalnych, których kompostowanie byłoby prowadzone poza terenem Gminy.

### Mechanizmy prawno-ekonomiczne

Gospodarka odpadami podlega mechanizmom prawnym obowiązującym w Polsce. Oznacza to, że musi ona być zgodna z Polityką Ekologiczną Państwa uchwaloną przez Sejm na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Ponadto program gminny opracowany przez organ wykonawczy Gminy, a uchwalony przez Radę Gminy musi być zgodny z programami szczebla wyższego.

Priorytet odzysku surowców wraz z kompostowaniem obowiązuje zawsze w odniesieniu do odpadów komunalnych. W tym kontekście Gmina została zobowiązana ustawowo do organizacji selektywnej zbiórki odpadów, w tym osobnego zbierania odpadów podlegających biodegradacji.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kuźnia Raciborska wymaga uregulowania w uchwale Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku. Uchwała ta zgodnie z art.4 pkt.1 „a” ustawy o utrzymaniu porządku może nakładać obowiązek selektywnej zbiórki na właścicieli nieruchomości.

Należy też podjąć działania w zakresie rozpowszechniania i wspierania form indywidualnego kompostowania odpadów w obrębie własnych posesji. Docelowym rozwiązaniem jest przekazywanie odpadów biodegradowalnych do kompostowni zlokalizowanej poza terenem Gminy.

Unieszkodliwianie odpadów nieprzydatnych do gospodarczego wykorzystania odbywało będzie się na składowisku w Knurowie, Polskiej Cerekwi lub Jastrzębiu Zdroju.

### Matryca logiczna

| Cele Rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele nadrzędne | Ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko | Ilość odpadów nie segregowanych wywożonych z terenu gminy na składowisko | Pomiary imisji zanieczyszczeń w środowisku |  |
| Cele szczegółowe Programu | Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowaną zbiórką odpadów użytkowych wraz z poszerzeniem jej zakresu Zamknięcie i rekultywacja nielegalnie eksploatowanych tzw. “dzikich” składowisk Budowa indywidualnych systemów utylizacji odpadów organicznych i systemu zbiórki biomasy | Oszczędzanie zasobów naturalnych poprzez wtórne wykorzystywanie surowców pochodzenia odpadowego,. Oszczędzanie pojemności składowiska przez zmniejszenie ilości deponowanych odpadów , Poprawa jakości środowiska i walorów estetyczno-krajobrazowych terenu oraz wzrost areału gruntów przydatnych do przyrodniczego zagospodarowania | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Starostwo Powiatowe w Raciborzu Urząd Gminy w Kuźni Raciborskiej | Pozyskanie odpowiednich środków finansowych Pozyskanie inwestorów |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa wyglądu, estetyki i czystości Gminy Kuźnia Raciborska, a tym samym podnoszenie standardu życia mieszkańców | Zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby przez odpady | Liczba mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska objętych zorganizowanym wywozem odpadów | Ogólna poprawa jakości środowiska w Gminie |

Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów | Od kiedy | Do kiedy | Szacowany budżet [tys. PLN] | Źródła finansowania | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zamknięcie i rekultywacja nielegalnie eksploatowanych tzw. “dzikich” składowisk | 2003 | 2004 | 100 | Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych | Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Powiatowe w Raciborzu |
| 2 | Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy selektywną zbiórką odpadów użytkowych wraz z poszerzeniem jej zakresu o złom, makulaturę i opakowania wielomateriałowe | 2003 | 2004 | 150 | Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych | Starostwo Powiatowe w Raciborzu |
| 3 | Plan gospodarki odpadami | 2003 | 2004 | 10 | Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych | Starostwo Powiatowe w Raciborzu |
| 3 | Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów i ograniczania ich powstawania | 2003 | 2015 | 70 | Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych | Starostwo Powiatowe w Raciborzu |
| 4 | Organizacja i rozwijanie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych | 2003 | 2004 | 50 | Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy UE i krajowych | Starostwo Powiatowe w Raciborzu |
| 5 | Rozwijanie i wspieranie indywidualnych form utylizacji odpadów organicznych | 2003 | 2005 | 110 | Środki własne, dotacje i kredyty | Starostwo Powiatowe w Raciborzu |
| 6 | Wprowadzanie selektywnej zbiórki frakcji biologicznej odpadów komunalnych | 2008 | - | 150 | Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy UE i krajowych, | Starostwo Powiatowe w Raciborzu |
| RAZEM | 640 |  |

### Wnioski

Najważniejsze zadania Programu w zakresie gospodarki odpadami to:

- wprowadzenie na całym obszarze Gminy selektywnej zbiórki odpadów użytkowych, a docelowo również odpadów biodegradowalnych,

- rozwijanie działań w kierunku wydzielenia odpadów niebezpiecznych (akumulatory, baterie, świetlówki, przeterminowane lekarstwa, zużyte oleje i smary itp.) występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- systematyczne podwyższanie standardów usług w zakresie zbiórki, wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

- zamknięcie i rekultywacja istniejących, nielegalnie eksploatowanych lokalnych “dzikich” wysypisk odpadów komunalnych,

- rozwój technologii ograniczających ilości składowanych odpadów, a w szczególności selektywnej zbiórki odpadów celem wtórnego wykorzystania, oraz kompostowania odpadów biodegradowalnych,

Kompleks działań przedstawionych powyżej powinien spowodować w najbliższych latach dalszą poprawę w gospodarce odpadami na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska jak również zapewnić osiągnięcie standardów wymaganych zarówno aktualnym prawem polskim jak i przepisami prawa Unii Europejskiej.

## Ochrona ziemi i gleb

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

W ukształtowaniu powierzchni Gminy Kuźnia Raciborska dają się jasno wyznaczyć dwa elementy dolina Odry oraz dolina polodowcowa lekko równinna, zawydmiona, rozcięta doliną Rudy. Można tu spotkać bogate zespoły form eolicznych oraz liczne formy polodowcowe – liczne obniżenia, kemy pagórki morenowe. Występujące na terenie Gminy doliny rzeczne są płaskie o szerokim dnie i dobrze rozwiniętymi poziomami terasowymi. Tereny Gminy Kuźnia Raciborska położone w dolinie Odry są położone na wysokości około 170 m npm i są najniżej położonymi obszarami w Gminie natomiast tereny położone na południe od doliny Troi mają rzędne około 259 m npm i są to najwyżej położone tereny Gminy.

Dominującą funkcją Gminy Kuźnia Raciborska jest rolnictwo i leśnictwo, przeważają grunty rolne i leśne. Grunty leśne stanowią szacunkowo około 80% obszaru Gminy. Użytki rolne wysokich klas bonitacyjnych I-IV występują na niewielkich obszarach w Dolinie Odry, zajmują one około 5% powierzchni Gminy. Gleby klasy IV występują również na niewielkich obszarach zajmując około 5% powierzchni Gminy w dolinie Odry i Rudy. Reszta terenów to grunty niższych klas bonitacyjnych oraz tereny pod zabudową, łącznie te obszary zajmują mniej niż 10% powierzchni miasta i Gminy.

Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska występują gleby pochodzenia organicznego, mułowo-torfowe, znajdują się one pod ścisłą ochroną i nie podlegają przeznaczeniu na cele nierolnicze

Tabela 2-10  Aktualne użytkowanie terenów w Gminie Kuźnia Raciborska

| L.p. | Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | Udział procentowy w całości Gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Powierzchnia gruntów | 12684 | 100 |
| 2 | Użytki rolne w tym: | 2254 | 17,77 |
| 3 | Grunty orne | 1269 | 10,00 |
| 4 | Lasy i grunty leśne | 9638 | 75,98 |

ŹRÓDŁO: Rocznik Statystyczny 2001 (dane z 2000 roku)

Dobre warunki glebowe bynajmniej nie oznaczają, że brak jest czynników ograniczających żyzność gleb. W przypadku gleb brunatnych mają one niski poziom próchnicy, a przez to ważne jest wapnowanie i właściwe nawożenie organiczne. W znacznej mierze obniżenie żyzności gleb spowodowane jest głównie działalnością człowieka.

Najważniejszymi czynnikami obniżającymi żyzność gleb są:

- Zbyt małe nawożenie organiczne, co prowadzi do utraty próchnicy,

- pogarszanie struktury gleb przez stosowanie ciężkiego sprzętu uprawowego,

- powstawanie wadliwych stosunków wodno – powietrznych i zakwaszenie gleb.

Gmina Kuźnia Raciborska leży w regionie rolniczo- przemysłowym z silnymi tradycjami, położenie Gminy w sąsiedztwie uprzemysłowionego regionu śląska sprawia, że na tych terenach następuje znaczny napływ zanieczyszczeń powietrza i przez ten fakt artykuły pochodzenia rolniczego mają z góry przypisaną etykietkę artykułów zanieczyszczonych.

Innym elementem zanieczyszczenia gleby jest nieracjonalna chemizacja samego rolnictwa. Nawozy mineralne, środki ochrony przyrody to następny element, który stwarza zagrożenie dla środowiska.

Istnieje duża zależność aktywności skażeń w glebie od jej składu zwłaszcza do zawartości w niej części koloidalnych odczynu pH, który w istotny sposób wpływa na mobilność i dostępność metali ciężkich dla roślin.

W oparciu o przeprowadzone analizy zanieczyszczenia gleb tereny położone w Gminie Kuźnia Raciborska zostały zakwalifikowane do odpowiednich klas użyteczności glebowej.

W Gminie Kuźnia Raciborska zostały przeprowadzone przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska badania fizykochemiczne gleb na zawartość metali ciężkich takich jak cynk, ołów, kadm miedź chrom i nikiel. Badania podstawowe zostały uzupełnione o analizę agrochemiczną. Wyniki tych badań zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 2-11  Zawartość wybranych metali ciężkich w glebie w Gminie Kuźnia Raciborska

| Metal ciężki | Zawartość minimalna i maksymalna w glebie [mg/kg gleby] | Średnia zawartość metalu ciężkiego w glebie [mg/kg gleby] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Cynk | 10-665 | 71 |
| Ołów | 7-47 | 29 |
| Kadm | 0,4-0,6 | 0,5 |

Ze względu na zanieczyszczenie gleb została wprowadzona skala zanieczyszczeń powierzchniowej warstwy gleby metalami ciężkimi Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach:

- 0 stopień zawartość naturalna metali ciężkich,

- I stopień zawartość metali ciężkich podwyższona,

- II stopień zanieczyszczenie słabe metalami ciężkimi,

- III stopień zanieczyszczenie średnie metalami ciężkimi,

- IV stopień zanieczyszczenie silne metalami ciężkimi,

- V stopień zanieczyszczenie bardzo silne metalami ciężkimi.

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach również wyznaczył trzystopniową klasyfikację zanieczyszczenia gleb i lokalizacji produkcji A,B,C. Użytki rolne zaliczane do stopnia A nadają się pod wszystkie uprawy wszystkich gatunków roślin jadalnych o paszowych bez ograniczeń, grunty należące do stopnia B nadają się pod wszystkie uprawy jadalne jedynym zastrzeżeniem są uprawy dla niemowląt, tereny oznaczone stopniem C w skali lokalizacji produkcji nie kwalifikują się pod uprawy jadalne i powinny być przekwalifikowane na inne cele.

Grunty rolne na terenie Gminy Kuźnia Raciborska wg klasyfikacji IETU i IUNG spełniają kryteria lokalizacji „A” dla której dopuszczalna jest uprawa wszystkich gatunków roślin jadalnych i paszowych natomiast wg klasyfikacji IUNG teren w zakolu Odry, poniżej miejscowości Turze, kwalifikują się do klasy 2, która odpowiada parametrom lokalizacji „B”, reszta obszaru Gminy należy do klasy 0 i 1.

Żyzność i urodzajność gleb zależy również od odczynu gleby, kwaśny odczyn gleby obniża jej żyzność prowadząc do degradacji urodzajności. Ze względu na różną reakcję roślin na odczyn gleb, przemiany pH mają znaczenie wskaźnikowo – porównawcze. Łatwo na tej podstawie określić potrzebę uregulowania odczynu, trudniej jednak ocenić przyczynę i stopień degradacji gleby. Tylko pomiary pH prowadzone systematycznie w ciągu odpowiednio długiego czasu pozwolą śledzić nie tylko zmianę odczynu, ale także określić jego przyczynę. Dotyczy to zwłaszcza wpływu obiektów przemysłowych na otoczenie.

Wymywanie wapna z gleby jest nadal dużo większe niż dawki wapna wprowadzane do gleby. Dodatkowym czynnikiem zakwaszającym gleby jest chemizacja rolnictwa – stosowanie nawozów mineralnych. Zasiarczenie atmosfery powoduje przenikanie do gleby substancji kwaśnych z opadami atmosferycznymi. Skutkiem tych czynników jest wzrost zakwaszania gleb będący przyczyna degradacji gleb na obszarach rolniczych.

Wszystkie te czynniki prowadzą w odpowiednio długim okresie czasu do erozji urodzajności gleb.

Gmina Kuźnia Raciborska przystąpiła do Programu Ochrony Gruntów Rolnych Powiatów: raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego przed degradacją wynikającą z nadmiernej kwasowości gleb oraz działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego. Celem Programu jest oznaczenie pH i zawartości MgO w glebach na terenie wymienionych Powiatów. Badania te są niezbędne w podejmowaniu decyzji w zakresie wytypowania miejscowości do wapnowania gleb i ochrony środowiska, a tym samym efektywnego wydatkowania środków. Zadania wynikające z Programu będą zlokalizowane w granicach Gmin, które zgłosiły swój udział w Programie oraz posiadających UR na których prowadzona jest produkcja żywności na zaopatrzenie miast i wsi. Początek realizacji Programu przewidziany jest na marzec 2003 roku. Uczestnicy Programu deklarują jaka jest ilość hektarów gruntów rolnych w Gminie co jest podstawą dotacji finansowej z WFOŚiGW. Dodatkową korzyścią uczestnictwa w Programie jest po skończeniu badań możliwość wystąpienia przez Gminę o dotację do WFOŚiGW do wysokości 90% ceny zakupu wapna.

Dla prowadzenia właściwej gospodarki rolnej należałoby wyznaczyć dokładniejsze granice obszarów zanieczyszczonych i przeprowadzić ich klasyfikację na szczeblu lokalnym. W oparciu o wyznaczone obszary powinny być sporządzone i weryfikowane plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniające optymalne wykorzystanie terenu z uwagi na jego przydatność rolniczą.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb w danej dziedzinie uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

#### Regulacje Prawa Wspólnotowego

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi azotanami ze źródeł rolniczych

- Dyrektywa Rady 86/278/EWG/ z dnia 12 czerwca 1986 r. W sprawie ochrony środowiska a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie.

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie utylizacji miejskich ścieków

- Dyrektywa Rady 88/609/EWG w sprawie ograniczenia niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania paliw

- Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku

- Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska

- Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 w sprawie standaryzacji i racjonalizacji raportów z wprowadzania w życie postanowień niektórych dyrektyw dotyczących środowiska

- Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie odprowadzania niebezpiecznych substancji do wody, oraz dyrektywy „córki” 82/176, 83/515, 84/156, 84/491, 86/280, 88/347, 90/415,

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie azotanów,

- Dyrektywa 72/306/EWG, 77/537/EWG – ustanawia normy dla maksymalnej ilości spalin z silników diesla w pojazdach samochodowych, ciągnikach używanych w rolnictwie i leśnictwie.

- Dyrektywa 80/779/EWG – w sprawie dopuszczalnych i zalecanych stężeń SO i cząstek zawieszonych w powietrzu.

- Dyrektywa 82/884/EWG – ustanowienie maksymalne wartości stężeń ołowiu w powietrzu atmosferycznym.

- Dyrektywa 85/203/EWG – ustanawia obowiązujące dopuszczalne wartości tlenku azotu.

#### Aktualny stan prawa polskiego w tym zakresie

Ustawy

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001.62.627)

- Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1995.16.78)

- ustawa z dnia 16 marca 2001 roku o rolnictwie ekologicznym (Dz.U.2001.38 )

- Ustawa o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1991.114.492)

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 – Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 nr 41 poz. 324, z 1989 nr 34, poz. 178, 1990 nr 29, poz. 173, z 1991 nr 100, poz 442

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polski.

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. (Dz.U. nr 116, poz. 503)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca w sprawie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich zanieczyszczających glebę

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 7 lipca 1986 r. w sprawie rolniczego wykorzystania ścieków,

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko,

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia na potrzeby gospodarcze,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych ( Dz.U. nr 87, poz. 957 z dnia 24 sierpnia 2001r.);

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu ( Dz.U. nr 55 poz. 335);

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17 września 1987r. w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe (Dz.U. nr 14, poz. 87);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 roku w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi

W realizowanym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska nadrzędnym celem w zakresie ochrony ziemi i gleb jest dostosowanie przyszłych rozwiązań do standardów europejskich. Wymagania Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska zostały sprecyzowane w odpowiednich dyrektywach, co znalazło w Polsce swoje odzwierciedlenie w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych w myśl ustawy polega na:

- Ograniczeniu ich przeznaczania na cele nierolnicze i nieleśne,

- Zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych oraz szkodom w produkcji rolniczej lub leśnej oraz w drzewostanach powstającym wskutek działalności nierolniczej lub nieleśnej

- Rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,

- Zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych,

- Przywracaniu i poprawianiu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej, a także na zapobieganiu obniżania produktywności gruntów leśnych.

Działania realizowane w ramach Polityki Ekologicznej w zakresie ochrony ziemi i gleb zmierzają w kilku kierunkach:

- ochrony zasobów gleb nadających się do wykorzystania rolniczego i leśnego przed ich przeznaczeniem na inne cele,

- ochrony gleb przed degradacją i zanieczyszczeniem powodowanymi oddziaływaniem czynników antropogenicznych i naturalnych (zmianą struktury fizycznej, stosunków wodnych i chemizmu gleb powodowane działalnością inwestycyjną, zanieczyszczeniami przemysłowymi i transportowymi, naturalną erozją niewłaściwą agrotechniką, składowaniem odpadów itp.)

- rekultywacji gleb zdegradowanych.

Najważniejszym zadaniem wynikającym z dyrektyw Unii Europejskiej jest stałe ograniczanie i kontrolowanie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do gleby, niestety poziom rozwiązań zarówno tych organizacyjno-prawnych jak i technicznych w Polsce w dziedzinie ochrony ziemi i gleb wciąż jeszcze odbiega od poziomu europejskiego Bardzo duża ilość gleb w naszym kraju posiada odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny i wymaga systematycznego wapnowania, oprócz tego znaczna część gleb jest zanieczyszczona metalami ciężkimi, co powoduje wykluczenie z produkcji żywności. Wytyczne Unii Europejskiej wskazują na konieczność ograniczania ilości stosowania nawozów mineralnych na korzyść zwiększenia dawek nawozów naturalnych pochodzących z gospodarstw rolnych.

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w danym zakresie wraz ze stanem docelowym

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej istnieje konieczność przystosowania naszego rolnictwa do wymagań integracji europejskiej. W polskim rolnictwie powinny zostać wprowadzone Zasady Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, integrowana produkcja rolnicza, obowiązek atestacji sprzętu ochrony roślin oraz kontrola stosowanych nawozów i środków ochrony roślin. Realizacja tych zadań przyczyni się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska ważnym zadaniem jest wspieranie ochrony ziemi przez erozją, oddziaływaniem emisji, skutkami mechanizacji prac leśnych i polowych oraz negatywnymi wpływami działalności górniczej.

Zadaniem, które powinno zostać zrealizowane w Gminie Kuźnia Raciborska jest stworzenie map glebowych, pomogą one w ustalaniu dawek nawozowych dla poszczególnych roślin.

Rodzaj gleby pomoże również rozwiązać problem związany z ilością i częstotliwością wapnowania. Zadaniem, które w znacznej mierze ułatwiłoby gospodarowanie rolnikom byłoby zorganizowanie punktu informacji gdzie każdy zainteresowany uzyskałby informację o układaniu dawek nawozowych, płodozmianów oraz o wszelkich nowinkach dotyczących europejskiego rolnictwa. Przez to producenci żywności korzystaliby racjonalnie z zasobów przyrody i dóbr natury.

Ważnym zadaniem nie tylko z punktu widzenia rolników jest okresowy monitoring jakości gleb zwłaszcza w rejonie zakładów uciążliwych dla środowiska i w okolicach gospodarstw rolnych, aby wykluczyć zanieczyszczenie metalami ciężkimi i środkami ochrony roślin.

Dla prowadzenia właściwej gospodarki rolnej należy wyznaczyć dokładniejsze granice obszarów zanieczyszczonych i przeprowadzić ich klasyfikację na szczeblu lokalnym. W oparciu o wyznaczone obszary powinny być sporządzone i weryfikowane plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniające optymalne wykorzystanie terenu z uwagi na jego przydatność rolniczą.

Dla niektórych obszarów na terenie Gminy Kuźnia Raciborska uchwałą Rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 lipca 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska ustalono:

- Możliwość eksploatacji złóż kopalin na wyznaczonych terenach pod warunkami uwzględniającymi ustanowione normy prawne oraz występujące lokalne uwarunkowania, a w szczególności:

  - zachowanie filara ochronnego rzeki Odry i Rudy,

  - zachowanie filara ochronnego dróg powiatowych oraz drogi gminnej relacji Budziska –Ruda Dziergowska,

  - zachowanie przełożenie bądź modernizacja infrastruktury technicznej i komunikacyjnej po uzgodnieniu z Administratorem sieci,

  - zamknięcie wszelkich uciążliwości w granicach opracowania tj. w szczególności:

    - zachowanie wymogów w zakresie hałasu drgań i zapylenia zgodnie z obowiązującymi przepisami

    - ochrona wartości użytkowanych sąsiadujących gruntów rolnych,

  - poprawa stanu gospodarki wodą – budowa zbiorników retencyjnych o urozmaiconej linii brzegowej ( zatokowej, wyspowej), zapewniającej tworzenie naturalnych siedlisk oraz zagospodarowanie terenów rodzimymi gatunkami flory i fauny, zgodnie z odrębnym projektem rekultywacji,

  - poprawa funkcjonowania oraz wzbogacenie środowiska przyrodniczego poprzez racjonalną eksploatację naturalnych kopalnych struktur geologicznych (kruszyw przydatnych gospodarczo),

  - zakaz burzenia struktur geologicznych nieprzydatnych gospodarczo,

  - zachowanie istniejących lasów organicznych, torfowisk i starorzeczy,

  - zabezpieczenie terenu przed nasilaniem się procesów osuwiskowych i erozji gleb,

  - skoordynowanie eksploatacji z niezwłoczną i sukcesywną rekultywacja w kierunku wodnym polegającą m.in. na ukształtowaniu i umocnieniu brzegów planowanego zbiornika wodnego, w szczególności poprzez nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów, takich jak np. wierzba szara iwa biała i krucha,

  - zapewnienie obsługi przez sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej zgodnie z odrębnymi przepisami (ewentualne opracowanie zmian planu dla sieci odprowadzających spoza obszaru opracowania),

  - prawidłowa proekologiczna gospodarka wodna wodno – ściekowa i gospodarka odpadami,

  - szczególna ochrona odsłoniętej warstwy wodonośnej polegająca m.in. na:

    - niedopuszczeniu do składowania jakichkolwiek odpadów,

    - niedopuszczeniu do pracy niesprawnego sprzętu mechanicznego,

    - wyposażenie baz transportowo sprzętowych w systemy separacji substancji ropopochodnych z wód opadowych i wód z myjni płytowych,

  - zastosowanie ogrzewania wykorzystującego ekologiczny nośnik energii,

  - uwzględnienia odporności i pojemności środowiska,

  - wzbogacenia struktur krajobrazowych w szczególności poprzez realizację urozmaiconej linii brzegowej z bogatą rodzimą roślinnością przybrzeżną,

  - zachowanie harmonii krajobrazu,

  - realizacji obiektów kubaturowych tymczasowych (socjalno-technicznych, zakładów eksploatacyjnych),

  - realizacji obiektów rekreacyjnych i gospodarczych nawiązujących do regionalnej architektury,

  - realizacji zieleni izolacyjnej pomiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową, a planowaną budową rekreacyjną.

Do zadań zaliczonych jako priorytetowe w zakresie ochrony ziemi i gleb zostało zaliczone również zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i rekultywacja gruntów.

Zadaniem, które zarówno teraz jak i przyszłości może się przyczynić do poprawy stanu nie tylko gleb ale i całego środowiska jest organizacja w szkołach dla dzieci i młodzieży kilku lekcji o tematyce ochrony środowiska i metodach dbania o jego zasoby i naturalny charakter.

Z przyrodniczego punktu widzenia dużą wartość ma zachowanie zróżnicowania biologicznego oraz obecnych małoskalowych form dominujących w krajobrazie. Rolnicy powinni zmierzać do kontynuowania obecnych metod gospodarowania, co pozwoli na zachowanie specyfiki krajobrazu wsi polskiej. Aby gospodarstwa małe mogły wytrzymać konkurencję silnych ekonomicznie dużych gospodarstw muszą być prowadzone w sposób nowoczesny, przy uwzględnieniu dobrej współpracy między nimi.

Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska do zadań zaliczonych jako priorytetowe w zakresie ochrony ziemi i gleb zaliczono również zadania z innych działów gospodarki środowiskowej, z gospodarki wodno – ściekowej, odpadowej, z ochrony powietrza i edukacji ekologicznej.

Ważnym zadaniem w zakresie ochrony ziemi i gleb jest popieranie działań dla wszechstronnej odnowy obszarów wiejskich w tym rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Gospodarstwa ekologiczne zakłada się w środowisku, które pozwala maksymalnie ograniczyć zanieczyszczenia, których źródłem jest przemysł lub drogi szybkiego ruchu. Troska o środowisko wyraża się przez utrzymywanie bogactwa roślinności miedz, łąk i pastwisk, zakładanie i pielęgnację zadrzewień śródpolnych, ochronę strumieni i oczek wodnych, ograniczenie skażeń gleby i wody.

W gospodarstwie ekologicznym powinna być zachowana równowaga produkcji roślinnej i zwierzęcej, tak aby osiągnąć równowagę paszowo – nawozową. Dopuszczalne nawozy to kompost, obornik, gnojówka, mielone skały i nawozy zielone.

W Gminie Kuźnia Raciborska rolnicy powinni pomyśleć nad ofertą turystyczną, która w połączeniu z gospodarstwem w okresie letnim pełni funkcje edukacyjne i co jest ostatnio bardzo modne daje szansę dodatkowego dochodu dla rolnika, a dla turysty wypoczynku na łonie natury i obcowania z przyrodą.

Obecna sytuacja społeczności i obszarów wiejskich w Polsce oraz nowe priorytety nowej polityki ekologicznej i wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej wskazują, że rolnictwo ekologiczne powinno być głównym elementem zrównoważonego rozwoju wsi.

### Cele i kierunki działań

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego zakłada w priorytecie F „ Poprawę jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu”, w zakresie którego w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska realizowany jest cel strategiczny „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i pogórniczych” z kierunkiem działań – „Rekultywacja terenów zdegradowanych” w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy realizowany będzie również inny cel strategiczny dla województwa „Kształtowanie ośrodków wiejskich” z kierunkiem działań – „Promowanie różnorodności produkcji na terenach wiejskich”.

Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 wyodrębnia dwa cele krótkoterminowe do roku 2004 są to:

GL. 1. Kontrola poziomu zanieczyszczenia gleb

GL.1.1. Inwentaryzacja stopnia zanieczyszczenia gleb w obrębie funkcjonujących aktualnie i w przeszłości uciążliwych dla środowiska zakładów przemysłowych oraz wokół składowisk odpadów przemysłowych czynnych i wyłączonych z użytkowania

GL.2. Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb zwłaszcza środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi

GL. 2.1. Zaktualizowanie i poszerzenie tematyki map glebowo rolniczych co będzie podstawą do wapnowania i nawożenia gleb, walki z erozją

GL.2.2. Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego.

### Priorytety ekologiczne

Celem głównym założonym przez Gminę Kuźnia Raciborska jest „Kreowanie zrównoważonego wielofunkcyjnego rozwoju Gminy tj. rozwoju zaspokajającego aktualne i przyszłe potrzeby społeczności Gminy racjonalnie wykorzystującego walory ekonomiczne, przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe Gminy”.

Celem strategicznym, który będzie osiągnięty poprzez realizację zadań określonych jako niezbędne do wykonania w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska jest: „Wykorzystanie walorów wyróżniających Gminę w regionie dla utworzenia nowych miejsc pracy i zagospodarowania prognozowanego wzrostu podaży rąk do pracy min. w ekorolnictwie i agroturystyce.”

Innym celem strategicznym jest: ”Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.

W zakresie ochrony ziemi i gleb będzie realizowany cel szczegółowy: „Wyznaczanie stref ochrony korytarzy ekologicznych, użytków ekologicznych oraz ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej”

#### Cele krótkoterminowe – do roku 2004

Tabela 2-12  Cele krótkoterminowe w zakresie ochrony ziemi i gleb

| L.p. | Nazwa zadania | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Stworzenie map glebowo rolniczych | Realizacja przez Urząd Gminy |
| 2. | Zorganizowanie punktu informacji dla producentów żywności i przedsiębiorczych rolników | Realizacja przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Raciborzu |
| 3. | Organizacja lekcji wychowania ekologicznego dla dzieci i młodzieży | Realizacja przez Urząd Gminy |
| 4. | Zapobieganie erozji gleb | Realizacja Starostwo Powiatowe w Raciborzu |
| 5. | Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i rekultywacja gruntów | Realizacja przez właścicieli terenów przy współpracy Urzędu Gminy |

#### Cele długoterminowe – do roku 2015

Cele długoterminowe w zakresie ochrony ziemi i gleb na terenie Gminy Kuźnia Raciborska stanowią pochodną zadań krótkoterminowych.

Tabela 2-13  Cele długoterminowe w zakresie ochrony ziemi i gleb

| L.p. | Nazwa zadania | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Okresowa kontrola odczynu pH w glebie i zawartości metali ciężkich | Realizacja przez Urząd Gminy |
| 2 | Organizacja w gospodarstwach rolniczych oferty dla turystów, urządzanie bazy noclegowej dla letników | Realizacja przez właścicieli gospodarstw |
| 3 | Upowszechnianie zasad Dobrych Praktyk Rolniczych | Realizacja przez Urząd Gminy |
| 4 | Stworzenie na terenie Gminy gospodarstw produkujących żywność ekologiczną. | Realizacja przez właścicieli gospodarstw |

### Mechanizmy prawno – ekonomiczne

Ochrona ziemi i gleb podlega mechanizmom prawnym obowiązującym w Polsce.

Gospodarka ta musi być zgodna z Polityką Ekologiczną Państwa uchwaloną przez Sejm na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Ponadto Program gminny opracowany przez Zarząd Gminy, a uchwalony przez Radę Gminy musi być zgodny z programami szczebla wyższego.

Ustawa z 1995 roku z późniejszymi zmianami o ochronie gruntów rolnych i leśnych nakłada na władze Gminy obowiązek ochrony gruntów atrakcyjnych rolniczo przed wyłączeniem ich z użytków rolnych. Dlatego tereny rolnicze, które są położone na żyznych i urodzajnych glebach nie podlegają wyłączeniu z terenów zaklasyfikowanych jako grunty rolne na tereny pod inwestycje lub zabudowę mieszkaniową.

Kolejnym zadaniem do realizacji w zakresie ochrony powierzchni ziemi jest racjonalizacja nawożenia mineralnego w gospodarstwach rolniczych. Szczegółowe zasady stosowania dopuszczalnych ilości nawozów azotowych określone zostały w dyrektywie Unii Europejskiej o dopuszczalnej ilości azotanów w glebie pochodzenia rolniczego oraz w dyrektywie o zastosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie.

Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 16 marca 2001roku opisuje obowiązki i prawa wynikające z produkcji ekologicznej żywności, która jest możliwa na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. Opisane obowiązki muszą być spełnione przez rolników zanim przystąpią do fazy produkcji właściwej. Ustawa precyzuje również istotę produkcji żywności ekologicznej zakładanie i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego co zapisane jest w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska jako jedno z zadań do realizacji.

Stworzenie map glebowych oraz stały monitoring czystości gleb przyczyni się do polepszenia warunków glebowych i dostosowania nawożenia i upraw do jakości i stanu gleb oraz do właściwszego gospodarowania i ochrony zasobów glebowych. Zadania te przedstawione zostały w Programie jako niezbędne do realizacji, a opisuje je rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 roku.

### Matryca logiczna

| Cele Rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele nadrzędne | Poprawa jakości środowiska pod względem ochrony ziemi i gleb w tym zwiększenie atrakcyjności Gminy | Ograniczenie zanieczyszczenia gleby powodowanego przez podmioty gospodarcze działalność gospodarstwa domowe Stworzenie kilku gospodarstw ekologicznych | Dane ze: Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach Urzędu Gminy Kuźnia Raciborska |  |
| Cele szczegółowe Programu | Stworzenie map glebowo rolniczych Zorganizowanie akcji informacyjnej dla producentów żywności i przedsiębiorczych rolników Przeciwdziałanie erozji gleb Organizacja lekcji wychowania ekologicznego dla dzieci i młodzieży Okresowa kontrola poziomu zanieczyszczenia gleb | Dostosowanie dawek nawozowych do specyfiki i rodzaju gleb Zwiększenie powierzchni upraw dynamicznych wprowadzenie do produkcji upraw energetycznych Zmniejszenie erozji gleb Wykształcona i zdolna do efektywnej ochrony środowiska młodzież Ograniczanie zanieczyszczeń gleby | Dane z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Dane ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu Urzędu Gminy Kuźnia Raciborska Urzędu Skarbowego | Pozyskanie inwestorów, pozyskanie odpowiednich środków finansowych |
| Oczekiwane rezultaty | Zwiększenie atrakcyjności Gminy, przyciągnięcie większej ilości turystów Stworzenie na terenie Gminy gospodarstw produkujących żywność ekologiczną. | Porównawcze pomiary zanieczyszczenia gleby na terenie Gminy Ograniczenie zanieczyszczeń w glebie, a przez to stworzenie lepszych warunków do produkcji żywności. | Pomiary zanieczyszczenia. gleb Obserwacje roślin Roczne zestawienie ilości turystów odwiedzających Gminę. | Ogólna poprawa stanu jakości środowiska na terenie Gminy |

Harmonogram realizacji Programu

| L.p. | Kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów | Od kiedy | Do kiedy | Szacowany budżet (w tys. PLN) | Źródła finansowania | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Stworzenie map glebowo rolniczych | 2003 | 2004 | 50 | Dotacje, kredyty z funduszy krajowych | ARiMR, Śląska Izba Rolnicza |
| 2 | Zorganizowanie akcji informacyjnej dla producentów żywności i przedsiębiorczych rolników | 2003 | 2004 | 8 | Dotacje, kredyty z funduszy krajowych | Starostwo w Raciborzu, Śląski Związek Gmin i Powiatów |
| 3 | Organizacja lekcji wychowania ekologicznego dla dzieci i młodzieży | 2003 | 2004 | 20 | Środki własne, kredyty z funduszy krajowych, | Śląska Izba Rolnicza, Śląskie Związek Gmin i Powiatów |
| 4 | Zapobieganie erozji gleb | 2003 | 2004 | 200 | Dotacje, kredyty z funduszy krajowych | Urząd Gminy, Starostwo w Raciborzu, |
| 5 | Okresowa kontrola odczynu pH w glebie i zawartości metali ciężkich | 2003 | 2015 | 100 | Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy krajowych | Starostwo w Raciborzu, Śląski Związek Gmin i Powiatów |
| 6 | Organizacja w gospodarstwach rolniczych oferty dla turystów, urządzanie bazy noclegowej dla letników | 2003 | 2015 | 80 | Środki własne właścicieli gospodarstw | ARiMR, Ośrodki Doradztwa Rolniczego |
| 7 | Upowszechnianie Zasad Dobrych Praktyk rolniczych | 2003 | 2015 | 60 | Dotacje, kredyty z funduszy krajowych | Ośrodki Doradztwa Rolniczego |
| 8 | Stworzenie na terenie Gminy gospodarstw produkujących żywność ekologiczną. | 2003 | 2015 | 160 | Środki własne właścicieli gospodarstw | Starostwo w Raciborzu, Śląski Związek Gmin i Powiatów |
| 9. | Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i rekultywacja gruntów | 2003 | 2015 | 200 | Środki własne właścicieli gruntów oraz kredyty i ze środków krajowych i zagranicznych | Starostwo w Raciborzu, Śląski Związek Gmin i Powiatów |
| RAZEM | 878 |  |

### Wnioski

Najważniejszymi zadaniami do zrealizowania na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie ochrony ziemi i gleb są:

- stworzenie map glebowo rolniczych, które pomogą w ustalaniu dawek nawozowych i ilości wapnowania dla rolników,

- zorganizowanie akcji informacyjnej mającej na celu informowanie i dokształcanie rolników w zakresie właściwego układania płodozmianów            i stosowania nawozów mineralnych co w powiązaniu z mapami glebowymi będzie dużo łatwiejsze,

- organizacja w gospodarstwach rolnych oferty dla turystów – agroturystyka,

- promocja rolnictwa ekologicznego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska            i zachęcenie rolników do zakładania gospodarstw zajmujących się produkcją zdrowej atestowanej żywności,

- okresowa kontrola poziomu zanieczyszczenia gleb, co w powiązaniu z właściwym jej użytkowaniem co przyczyni się do świadomego ograniczania zanieczyszczeń,

- zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i rekultywacja gruntów,

- istotne jest tworzenie zabezpieczeń przeciwerozyjnych, w postaci nowych nasadzeń śródpolnych i przydrożnych oraz kształtowanie pasów zieleni izolacyjnej,

- ochrona terenów atrakcyjnych ekologicznie poprzez nie lokowanie na tych terenach inwestycji uciążliwych co wpłynie na korzyść walorów przyrodniczych i rekreacyjnych,

- upowszechnianie zasad dobrych praktyk rolniczych przyczyni się do właściwego gospodarowania zasobami glebowymi,

## Ochrona powietrza

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Czynnikiem, który w znacznym stopniu oddziałuje na poziom życia jest stan czystości powietrza. W ochronie powietrza przed zanieczyszczeniem występują dwa główne problemy o różnym stopniu trudności i różnych barierach utrudniających lub ograniczających ich rozwiązywanie.

Pierwszym jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza substancjami pyłowymi, powstającymi w wyniku spalania paliw i stosowania różnorodnych technologii przemysłowych. Drugi problem to zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi.

Zanieczyszczenia to substancje, które ze względu na swoje właściwości zmieniają średni skład atmosfery. Substancje te są usuwane z atmosfery poprzez procesy fizyczne lub dzięki procesom biologicznym albo poprzez reakcje chemiczne, w których powstają inne związki będące często również zanieczyszczeniami tzw. zanieczyszczenia wtórne.

Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się:

(	emisję zorganizowaną pochodząca ze źródeł punktowych (przemysł, usługi, lokalne kotłownie, z ogrzewania budynków mieszkalnych tzw. niska emisja),

(	emisję niezorganizowaną tj. emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. spawanie czy lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie na powierzchni ziemi jak wypalanie traw, itp., lub

(	emisję ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi, parkingi).

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych i technologicznych.

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w procesach przemysłowych są procesy spalania paliw dla potrzeb technologicznych oraz grzewczych. Przyczynami tego są przede wszystkim przestarzałe urządzenia wytwórcze, nisko sprawne instalacje ochrony środowiska, jak też spalanie niskiej jakości paliw.

Praktycznie wszystkie składniki spalin, z wyjątkiem pary wodnej są zanieczyszczeniami powietrza. Część z nich należy do składników mniej toksycznych, choć wywołujących dalekosiężne skutki klimatyczne, ale pozostała większość to bardzo szkodliwe związki bezpośrednio zagrażające człowiekowi, zwierzętom i roślinności.

Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Jednak najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył. W mniejszych ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz związki węgla elementarnego w postaci sadzy. Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i benzo(()piren, który uznawany jest za jedną z bardziej znaczących substancji kancerogennych, co przy występujących stężeniach stwarza istotne ryzyko zdrowotne dla mieszkańców. Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery mogą dostawać się substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany.

Oprócz szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, emisje zanieczyszczeń do powietrza powodują straty gospodarcze. Stopień oddziaływania na środowisko zależy od wielu czynników oraz od odporności organizmów na zanieczyszczenia. Również nie do pominięcia są czynniki klimatyczne takie jak: temperatura, nasłonecznienie, wilgotność powietrza czy prędkość wiatru. Żadne z zanieczyszczeń nie występuje pojedynczo, w formie wyizolowanej i rzadko które nie podlega w powietrzu dalszym przemianom. Poza tym w działaniu zanieczyszczeń na organizmy żywe obserwuje się występowanie zjawiska synergizmu, tj. działania skojarzonego, wywołującego efekt większy, niżby to wynikało z sumy efektów poszczególnych składników.

Ze źródeł emisji poza przemysłowych istotną rolę odgrywają źródła emisji niskiej związanej z eksploatacją niskosprawnych palenisk węglowych w domach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Paliwa stałe są i jeszcze przez długi okres czasu będą podstawowym nośnikiem energii (głównie ze względów ekonomicznych), wobec czego szczególną uwagę należy zwrócić na zagadnienia ograniczenia emisji zanieczyszczeń w procesie ich spalania, a więc na kierunki modernizacji samych źródeł ciepła, substytucję paliw, wprowadzenie nowych technik i technologii spalania, a także sprawdzone metody oczyszczania spalin i utylizacji odpadów paleniskowych. Należy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania czystych źródeł energii oraz źródeł odnawialnych. Do źródeł energetycznych o charakterze odnawialnym należy między innymi biomasa roślinna. Źródłem biomasy wykorzystywanej dla celów energetycznych mogą być odpady tartaczne oraz drewno odpadowe z wyrębu i czyszczenia lasów. Perspektywicznie dodatkowym źródłem biomasy mogą być uprawy energetyczne prowadzone na nieużytkach i terenach niezagospodarowanych, wilgotnych czy zalewowych.

Racjonalizacja wytwarzania i użytkowania ciepła jest najprostszą i najefektywniejszą metodą ochrony środowiska w wyniku bezpośredniego ograniczenia zużycia paliwa.

Teren gminy Kuźni Raciborskiej nie jest w ogóle zgazyfikowany. Gospodarstwa domowe korzystają w zdecydowanej większości z niskosprawnych palenisk węglowych opalanych najczęściej niskogatunkowym węglem. Zanieczyszczenia emitowane są emitorami o wysokości około 10m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy.

Analizując przyczyny tak dużego udziału węgla w ilości zużywanych nośników energii należy uwzględnić czynniki ekonomiczne i dostępność do innych źródeł energii. Paliwem wykorzystywanym przez mieszkańców jest głównie węgiel oraz odpady z jego przeróbki (muł węglowy) w małym zaś stopniu biomasa oparta na drewnie. Natomiast pozostałe nośniki ciepła, które są przyjazne dla środowiska tj. gaz propan – butan, olej opałowy i energia elektryczna są znacznie droższe i dlatego stosowane są przez zamożniejszą część społeczeństwa lub firmy i instytucje.

Drugim źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest wykorzystanie paliw płynnych do napędzania silników spalinowych w pojazdach samochodowych, maszynach rolniczych, budowlanych, w kolejnictwie gdzie podczas spalania paliw emitowanych jest wiele zanieczyszczeń. Istotnym elementem emisji w tym zakresie jest również emisja powstająca w obrocie tymi paliwami występująca głównie w czasie tankowania oraz przeładunku. Na skutek czynności eksploatacyjnych do atmosfery emitowane są węglowodory.

Zanieczyszczenie powietrza na terenie gminy Kuźnia Raciborska spowodowane jest głównie przez następujące czynniki:

(	emisję zorganizowaną pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych,

(	duże zagęszczenie zabudowy (niska emisja),

(	emisję niezorganizowaną,

(	sieć dróg,

(	emisję transgraniczną (spoza terenu gminy).

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb

Podejmowane działania stwarzające warunki umożliwiające realizację zadań w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Kuźnia Raciborska powinny być realizowane poprzez:

1.	Podnoszenie społecznej świadomości proekologicznej w zakresie ochrony powietrza i przedstawienie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno-ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery.

2.	Oddziaływania na lokalne społeczności. Rada Gminy winna zainicjować wdrożenie przynajmniej dwóch lekcji rocznie w każdej klasie w podległych szkołach, omawiających skutki i wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie produktów niskiej emisji, w tym wypalania traw.

3.	Zorganizowanie poprzez środowiskowe organizacje społeczne spotkań o tematyce proekologicznej z uwzględnieniem zysków z termorenowacji budynków, modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania i palenisk domowych wykorzystujących w procesie energetycznego spalania biomasę.

4.	Likwidacja niskiej emisji obszarowej poprzez wprowadzenie odpowiednich kotłów ekologicznych np. węglowych posiadających atest, czy opalanych drewnem.

5.	Finansowe wsparcie właścicieli posesji użytkujących paliwa ekologiczne, takie jak: olej opałowy, koks, drewno, poprzez zwolnienie ich z części lub całości podatku od nieruchomości, pobieranych przez gminę lub dopłata do inwestycji modernizacyjnych nieekologicznych źródeł centralnego ogrzewania.

6.	Zorganizowanie punktu informacji, gdzie zainteresowani mogliby uzyskać informacje, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać dofinansowanie lub kredyt na preferencyjnych warunkach np. z WFOŚiGW, Banku Ochrony Środowiska SA lub Banku Gospodarstwa Krajowego - na termorenowację budynków i modernizację kotłowni i palenisk domowych.

7.	Określenie potencjalnych terenów lokalizacji obiektów szkodliwych oraz zorganizowanie systemu monitoringu powietrza.

8.	Ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez modernizację i przebudowę dróg, na terenie gminy.

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej spowoduje konieczność dostosowania krajowych systemów prawa do obowiązującego prawa UE we wszystkich dziedzinach. W zakresie jakości powietrza w UE obowiązują:

„Dyrektywa ramowa w sprawie jakości powietrza D 96/62/WE”. Dyrektywa ta ma na celu określenie głównych zasad wspólnej strategii. Strategia ta:

(	definiuje i wytycza cele jakości powietrza dla obszaru UE w celu uniknięcia, zapobieżenia lub ograniczenia szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska,

(	dokonuje oceny jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych przyjętych metod i kryteriów,

(	przewiduje opracowanie odpowiednich materiałów informacyjnych i zapewnienie dostępu do nich obywatelom,

(	zakłada utrzymanie jakości powietrza, jeżeli jest ona dobra i poprawienie jej w innych przypadkach.

Obowiązujące normy jakości powietrza, będą zastępowane przez dyrektywy „córki” na podstawie dyrektywy masowej:

Dyrektywa 70/220/EWG i 94/12/WE – ustanawia wymogi techniczne i dopuszczalne wartości dla CO i nie spalonych emisji węglowodorów z silników pojazdów samochodowych.

Dyrektywa 72/306/EWG, 77/537/EWG – ustanawia normy dla maksymalnej ilości spalin z silników diesla w pojazdach samochodowych, ciągnikach używanych w rolnictwie i leśnictwie.

Dyrektywa 80/779/EWG – w sprawie dopuszczalnych i zalecanych stężeń SO i cząstek zawieszonych w powietrzu.

Dyrektywa 82/884/EWG – ustanowienie maksymalne wartości stężeń ołowiu w powietrzu atmosferycznym.

Dyrektywa 85/203/EWG – ustanawia obowiązujące dopuszczalne wartości tlenku azotu.

Dyrektywa 88/77/EWG – ustanawia wymogi techniczne i dopuszczalne CO, węglowodorów, NOx dla samochodów ciężarowych.

Dyrektywa 85/210/EWG – w sprawie zawartości ołowiu w benzynie.

Dyrektywa 92/72/EWG – ustanawia wartości progowe ozonu.

Dyrektywa 93/12/EWG – w sprawie zawartości siarki w paliwach płynnych.

Dyrektywa 94/63/WE – ma na celu ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (VOC) pochodzących z magazynowania i dystrybucji benzyny.

Dostosowywanie się do prawa UE spowoduje konieczność zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do powietrza. Związane jest to z wieloma inwestycjami i modernizacjami istniejących źródeł ciepła oraz dociepleniem budynków. Działania takie spowodują zmniejszenie zużycia energii co w konsekwencji obniży ilość odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza.

#### Aktualny stan prawa polskiego w zakresie ochrony powietrza

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza ogólne zasady ochrony powietrza polegające na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości oraz obowiązki organów administracji w sprawie utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, zaś rozporządzenia jako akty wykonawcze wprowadzają szczegółowe zasady.

Ochrona środowiska w zakresie ochrony powietrza realizowana jest w oparciu o następujące przepisy prawne:

(	Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska zwana dalej POŚ (Dz.U. Nr 62 z dnia 27.06.2001r. poz.627 wraz z późniejszymi zmianami);

(	Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 z dnia 27.06.2001r. poz.1085 wraz z późniejszymi zmianami);

(	Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25.06.2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 112 z dnia 20.07.2002r. poz.982);

(	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.07.2001r. w sprawie wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz.U. nr 87, poz. 957 z dnia 24 sierpnia 2001r.);

(	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87 poz. 796 z dnia 27.06.2002r.);

(	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. nr 87 poz. 798 z dnia 27.06.2002r.);

(	Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17.09.1987r. w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe (Dz.U. nr 14, poz. 87);

(	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.11.2001r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 122, z dnia 28.09.1998r. poz. 805).

(	Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 03.09.1998r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych (Dz.U. nr 122, poz. 805).

(	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 98, poz. 1067).

Te akty prawne zawierają przepisy określające zobowiązania użytkowników środowiska oraz administracji na rzecz ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza.

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie ochrony powietrza wraz ze stanem docelowym

Identyfikaca stanu obecnego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie ochrony powietrza:

1.	Gospodarka energetyczna prowadzona w obiektach przemysłowych, budynkach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze Gminy jest nieefektywna, oparta o przestarzałą infrastrukturę. Głównym nośnikiem energii jest węgiel.

2.	Ekologicznymi nośnikami energii dostępnymi na obszarze Gminy jest energia pozyskiwana z biomasy głównie drewna. Na terenie Gminy w niedostatecznym stopniu wykorzystywane są lokalne źródła energii odnawialnej.

Diagnoza sytuacji ekoenergetycznej Gminy Kuźnia Raciborska w kontekście ochrony powietrza:

1.	Analiza sytuacji strategicznej w gospodarce ekoenergetycznej Gminy wskazuje na istnienie mało sprzyjających warunków zewnętrznych umożliwiających restrukturyzację energetyki konwencjonalnej i rozwój energetyki odnawialnej.

2.	W ślad za rządową strategią rozwoju energetyki odnawialnej nie pojawiły się preferencje i instrumenty finansowe zachęcające gminy do realizacji projektów ekoenergetycznych.

3.	Utrzymuje się nadal niekorzystna relacja jednostkowych kosztów produkcji i cen energii ze źródeł odnawialnych w porównaniu z energetyką konwencjonalną.

4.	Szanse zmianę systemów grzewczych w Gminie tkwią w wysokich wymaganiach dotyczących jakości powietrza oraz we wzroście dostępności środków europejskich związanych z realizacją infrastruktury środowiskowej.

5.	Na niekorzyść inicjatyw, innowacji i inwestycji związanych z ochroną powietrza, dla Gminy działać będzie w średnioterminowej perspektywie słabość finansowa uczestników lokalnego rynku kapitałowego, a zwłaszcza gospodarstw domowych.

Do potrzeb związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie ochrony powietrza należy przyjąć:

1.	Zmianę sposobu ogrzewania, termomodernizację budynków (docieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynków), zmianę systemów grzejnych, stosowanie układów regulacji automatycznej systemów grzejnych celem ograniczenia niskiej emisji.

2.	Wdrażanie nowoczesnych technologii spalania węgla, poprzez wymianę tradycyjnych kotłów węglowych na kotły niskoemisyjne.

3.	Utworzenie tzw. bezdymnych stref uwolnionych od niskiej emisji.

4.	Dbałość o stan techniczny nawierzchni dróg celem minimalizowania emisji zanieczyszczeń związanych z ruchem komunikacyjnym w szczególności na odcinkach dróg w gęstej zabudowie.

5.	Rozwój ekologicznego transportu.

### Cele i kierunki działań

Według dokumentu, jakim jest „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego” jednym z priorytetów strategii rozwoju jest:

(	„poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu”.

Stąd jednym z celów strategicznych jest:

(	„polepszenie jakości powietrza”.

Osiągnąć to można poprzez następujące kierunki działań:

(	„redukcja niskiej emisji, ograniczenie emisji CO2 (oraz NOx + SOx), ograniczenie strat energetycznych”,

(	„zintegrowanie i rozbudowa systemu ciepłowniczego regionu, rozwój odnawialnych systemów produkcji energii oraz mikrogeneracji; rozbudowa systemu wspierania inwestycji odnawialnych źródeł energii; przebudowa świadomości społecznej w zakresie racjonalnego użytkowania energii”,

(	„promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii”.

Drugim ważnym dokumentem jest „Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego”, w którym do celów długoterminowych (do 2015r.) zaliczono „polepszenie jakości powietrza atmosferycznego”.

Według w/w dokumentu do celów krótkoterminowych (do 2004r.) zaliczono między innymi opracowanie strategii i programów wdrożeniowych dla osiągnięcia obniżenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu do określonych poziomów, rozpoczęcie procesu wdrażania wspólnotowych aktów prawnych dotyczących poprawy jakości powietrza, ograniczenie emisji z procesów spalania paliw, utrzymania wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do powietrza na poziomie emisji z 1999r.

### Priorytety ekologiczne

Gmina Kuźnia Raciborska nie posiada dokumentu, jakim jest „Strategia rozwoju”, Kierunki działań podejmowanych na rzecz rozwoju gminy w oparciu o program zrównoważonego rozwoju wyznacza „Strategia rozwoju powiatu raciborskiego”.

Do celów strategicznych w zakresie poprawy stanu środowiska, w tym poprawy stanu jakości powietrza powinno się przyjąć następujące działania:

1.	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji.

2.	Szeroko pojęta edukacja ekologiczna oraz działalność promocyjna na rzecz ekologii.

3.	Monitorowanie stanu środowiska w celu utrzymania wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.

4.	Prowadzenia działań w zakresie promocji walorów turystycznych gminy.

5.	Dbałość o stan techniczny dróg.

6.	Dążenie do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim biomasy.

7.	Współpraca z gminami tworzącymi Wspólnotę Raciborską w szczególności między innymi w zakresie ochrony środowiska i transportu.

#### Cele krótkoterminowe – do roku 2004

W ramach realizacji celów krótkoterminowych, w zakresie ochrony powietrza na terenie Gminy Kuźnia Raciborska należy przyjąć następujące programy wraz ze stworzonymi dla nich procedurami:

1.	Prowadzić edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza ze szczególnym przedstawieniem szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia oraz kosztów społeczno-ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery.

2.	Prowadzić kontrolę podmiotów gospodarczych emitujących zanieczyszczenia do powietrza na terenie gminy.

3.	Utrzymywać w dobrym stanie technicznym drogi na terenie gminy, co wpłynie na poprawę stanu jakości powietrza terenów przyległych.

4.	Poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zredukować ilość zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodzących z lokalnych kotłowni obiektów użyteczności publicznej.

5.	Wdrożyć system zmiany sposobu ogrzewania lokalnych źródeł grzewczych wykorzystując biomasę, a głównie drewno i jego odpady.

6.	W planach zagospodarowania przestrzennego wydzielić tereny pod realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej (mogącej być potencjalnymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza).

7.	Przy wydawaniu pozwoleń na budowę uwzględnić oddziaływanie modernizowanych odcinków dróg wojewódzkich (obwodnic) Kuźni Raciborskiej, Rudy, Jankowic z uwagi na to, iż pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny być wznoszone poza zasięgiem uciążliwości określonych w przepisach o ochronie środowiska lub w ich zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości.

#### Cele długoterminowe – do roku 2015

Do celów długoterminowych związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Kuźnia Raciborska należała będzie realizacja następujących zadań:

1.	Doprowadzenie gazu i gazyfikacja gminy poprzez konsolidację i współpracę gmin Wspólnoty Raciborskiej i Powiatu, co spowoduje większą zdolność pozyskiwania i absorpcji zewnętrznych środków pomocowych, w tym środków europejskich. Pozwali to na efektywne finansowanie projektów ekoenergetycznych, a także może pobudzać rozwój gospodarki lokalnej.

2.	W miarę gazyfikacji gminy wprowadzanie instrumentów zachęty do zamiany węglowych systemów centralnego ogrzewania na wysokosprawne kotły gazowe.

3.	Modernizacja istniejących węglowych palenisk domowych centralnego ogrzewania polegająca na wymianie starych kotłów opalanych niskogatunkowym węglem na nowoczesne wysokosprawne kotły, lub zmianie paliwa węglowego na paliwo oparte na biomasie, a głównie na drewnie.

4.	Kontynuacja programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony powietrza.

5.	Dbałość o stan techniczny dróg.

6	Termorenowacja budynków oraz wprowadzanie nowych materiałów izolacyjnych i uszczelnień.

7.	Tworzenie stref buforowych pomiędzy nowoprojektowanymi centrami przemysłu czy usług, a terenami zabudowy mieszkaniowej.

### Mechanizmy prawno-ekonomiczne

Mechanizmy prawne służące realizacji ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza, a nakładające na organy administracji samorządowej określone zadania wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo energetyczne czy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Według ustawy Prawo ochrony środowiska każdy z organów administracji działając według przepisów prawnych ma inny zakres kompetencji i zadań.

( Rada gminy,

(	uchwala gminny program ochrony środowiska (POŚ; art.18 ust.1).

( Gmina (wójt, burmistrz, prezydent)

- sporządza gminny program ochrony środowiska (POŚ; art.17 ust.1).

- sporządza co 2 lata raport, z wykonania programów który przedstawia radzie gminy.

(	nakazanie osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko (w formie decyzji na podstawie POŚ; art.363),

(	wstrzymanie użytkowania instalacji w razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska (w formie decyzji na POŚ; art.368 ust.1),

(	zgoda na pojęcie wstrzymanej działalności gdy dokonano czynności zabezpieczających środowisko (POŚ; art.372),

(	sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska poprzez występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego lub występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań (POŚ; art.379 ust. 1, 4 i 5),

(	wydawanie decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

(	opracowanie i wdrażanie planów zaopatrzenia w energię (ustawa Prawo Energetyczne).

Obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony powietrza określają dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu w odniesieniu do jednostek organizacyjnych. Na jednostki te nałożono obowiązek stosowania metod, technologii, środków technicznych chroniących powietrze przed zanieczyszczeniem. Jednostka organizacyjna wprowadzająca do powietrza substancje zanieczyszczające jest zobowiązana posiadać decyzję ustalającą rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza. Decyzję taką wydaje starosta powiatu.

Zgodnie z obowiązującym prawem z obowiązku tego są zwolnione jednostki organizacyjne:

1)	z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza odbywa się w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych,

2)	wentylacji grawitacyjnych,

3)	energetycznych:

a)	opalanych węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 5 MWt,

b)	opalanych koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym o łącznej nominalnej mocy do 10 MWt,

c)	opalanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 15 MWt,

4)	innych niż energetyczne o łącznej nominalnej mocy do 1 MWt, opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym, paliwem gazowym,

5)	do przetaczania paliw płynnych,

6)	do suszenia zboża,

7)	w lakierniach zużywających na dobę mniej niż 3 kg lakierów wodnych i lakierów o wysokiej zawartości cząstek stałych,

8)	stosowanych w gastronomii,

9)	w oczyszczalniach ścieków,

10)	w zbiornikach bezodpływowych kanalizacji lokalnej,

11)	w przechowalniach owoców i warzyw.

12)	stosowanych w hutach szkła - o wydajności mniejszej niż 1 tona na dobę,

13)	stosowanych w fermach hodowlanych, z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy (POŚ),

14)	do suszenia, brykietowania i mielenia węgla - o mocy przerobowej mniejszej niż 30 ton surowca na godzinę,

15)	stosowanych w młynach spożywczych,

16)	do produkcji wapna palonego - przy wydajności mniejszej niż 10 ton na dobę.

Najbardziej uciążliwa dla środowiska emisja pochodząca z zabudowy mieszkaniowej nie jest objęta regulacjami prawnymi. W przypadku gdy na określonym obszarze nastąpiło przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających na mocy art. 96 ustawy POŚ – wojewoda jest upoważniony do wydawania rozporządzenia, w którym może określić dla danego terenu jakość albo rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania przez wymienione jednostki administracyjne oraz przez osoby fizyczne, a także sposób realizacji i kontroli obowiązku. Rozporządzenie to może wydać tylko w celu ograniczenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zapobieżenia zniszczeniu środowiska.

Środki finansowo-prawne ochrony środowiska stanowią w szczególności:

1)	opłata za korzystanie ze środowiska, która ponoszona jest między innymi za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

2)	administracyjna kara pieniężna, która ponoszona jest za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

3) zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska.

Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zależy od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji do środowiska. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, a podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

Podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska. W razie korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji podmiot korzystający ze środowiska ponosi, oprócz opłaty, administracyjną karę pieniężną.

Opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Administracyjne kary pieniężne podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który wydał decyzje w przedmiocie wymierzenia kary.

Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią przychody odpowiednich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ochrona powietrza związana jest z zainwestowaniem znaczących kwot na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Zadania w tym zakresie w nieznacznym tylko zakresie realizowane są bezpośrednio przez Gminę (dotyczy to likwidacji niskiej emisji z kotłowni budynków administrowanych przez Gminę). Pozostałymi inwestorami są mieszkańcy, instytucje oraz przedsiębiorcy z terenu Gminy. Gmina dla realizacji przyjętych w zakresie ochrony powietrza celów, może stwarzać inwestorom odpowiednie warunki np. zachęty ekonomiczne. Przykładami takich rozwiązań mogą być zwolnienia z podatku od nieruchomości (na kilka lat) lub dofinansowanie do inwestycji ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska.

Istnieje również możliwość pozyskania przez Gminę środków na realizację tych inwestycji z różnych źródeł. Do takich źródeł należą:

1)	fundusze pomocowe (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Eko-Fundusz),

2)	emisja obligacji komunalnych,

3)	partnerstwo publiczno prywatne.

### Matryca logiczna

| Cele Rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele nadrzędne | Zaspakajanie potrzeb społeczności gminy poprzez poprawę jakości środowiska pod względem ochrony powietrza w tym zwiększenie atrakcyjności gminy pod względem turystyczno-rekreacyjnym | Obniżenie poziomów substancji w powietrzu | Pomiary imisji zanieczyszczeń w środowisku |  |
| Cele szczegółowe Programu | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesów energetycznego spalania węgla w niskosprawnych urządzeniach grzewczych Ograniczenie niskiej emisji niezorganizowanej dla budynków użyteczności publicznej, zasobów mieszkaniowych Gminy, zabudowy indywidualnej Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wprowadzenie zmian w układzie komunikacji | Doprowadzenie gazu i gazyfikacja gminy Zwiększanie liczby podmiotów używających gazu do celów grzewczych Wzrost zużycia paliw odnawialnych kosztem zmniejszenia zużycia węgla Pełny i konsekwentny zakaz wypalania traw, spalania odpadów na powierzchni ziemi Unowocześnienie układu komunikacyjnego | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Starostwo powiatowe w Raciborzu Urząd Gminy w Kuźni Raciborskiej WIOŚ w Katowicach | Pozyskanie odpowiednich środków finansowych Pozyskanie inwestorów |
| Oczekiwane rezultaty | Zwiększenie atrakcyjności gminy i dostępności terenów rekreacyjnych przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza | Porównawcze pomiary imisji na wybranych obszarach gminy Poprawa kondycji lasów | Ankiety Pomiary imisji zanieczyszczeń Obserwacje drzewostanów | Ogólna poprawa stanu jakości powietrza na terenie Gminy |

Harmonogram realizacji Programu

| L.p. | Kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów | Od kiedy | Do kiedy | Szacowany budżet (w tys. PLN) | Źródła finansowania | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza. Edukacja ekologiczna w środkach masowego przekazu (lokalna prasa). Seminaria ekologiczne dla zainteresowanych mieszkańców. Edukacja ekologiczna w szkołach | 2003 | 2015 | 20 | Środki własne, dotacje, pomocowe środki unijne | Prywatni inwestorzy (sponsoring) |
| 2 | Doprowadzenie gazu i gazyfikacja Gminy | 2003 | 2015 | 26.000 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe środki unijne | Fundusze pomocowe, PPP* |
| 3 | Zmiana ogrzewania i termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej. Zmiana systemów grzejnych Stosowanie układów regulacji automatycznej systemów grzejnych | 2003 | 2015 | 2.800 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe środki unijne | Fundusze pomocowe, PPP* |
| 4 | Modernizacja istniejących niskosprawnych kotłowni węglowych w budynkach użyteczności publicznej, zasobach mieszkaniowych Gminy, zabudowie indywidualnej, zamiana indywidualnych systemów grzewczych | 2003 | 2015 | 5.000 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe środki unijne | Fundusze pomocowe |

| 5 | Partycypacja w budowie obwodnicy Kuźni Raciborskiej, Rudy, Jankowic oraz modernizacja nawierzchni istniejących dróg | 2003 | 2015 | 7.000 | Środki własne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe środki unijne | Fundusze pomocowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM | 40.820 |  |

### Wnioski

Działania zmierzające do ograniczenia emisji substancji szkodliwych do powietrza należy prowadzić w następujących kierunkach:

(	Podjąć działania mające na celu gazyfikację Gminy.

(	Dla obniżenia niskiej emisji obszarowej z lokalnych źródeł ciepła, jako najbardziej uciążliwej dla środowiska, należy poddawać procesowi termorenowacji budynki.

(	Modernizować lokalne paleniska domowe.

(	Zagospodarowanie potencjału zasobów energii odnawialnych, w szczególności biomasy. W paleniskach domowych winne być wykorzystywane drewno i jego odpady z uwagi na jego dostępność.

(	W zakresie edukacji ekologicznej należy ukierunkować się na poprawę sposobu komunikowania się ze społeczeństwem, co zmierza do uzyskania większej akceptacji zmiany systemów zaopatrzenia w ciepło.

(	W zakresie ograniczenia emisji zorganizowanej należy przestrzegać obowiązujące przepisy w zakresie ochrony powietrza.

(	Zapewnić możliwość lokalizacji dla obiektów przemysłowych i produkcyjnych poprzez podporządkowanie struktury przestrzennej gminy.

(	Ustalić, iż w planach zagospodarowania przestrzennego zostaną wydzielone tereny pod realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów rzemieślniczych (mogących być potencjalnymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza).

(	Na wyznaczonych terenach nie dopuszczać lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska ze względu na profil działalności lub technologię produkcji, która może stanowić potencjalne źródło emisji zanieczyszczeń powietrza.

(	W zakresie ograniczenia emisji ze środków transportu należy modernizować układ komunikacyjny gminy i wyprowadzić ruch tranzytowy poza obszar gęstej zabudowy.

(	Tam gdzie występują małoobszarowe formy ochrony przyrody (pomniki przyrody, zespół przyrodniczo-krajobrazowy czy użytek ekologiczny) postuluje się likwidację lub ograniczenie działalności gospodarczej uciążliwej dla środowiska pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

# Footnotes

Według GUS (Polska Statystyka Publiczna) i Rocznika Statystycznego 2000

dane z Urzędu Gminy, stan za 30 sierpień 2002 rok

Rocznik statystyczny województwa śląskiego za 2000 rok

Źródło: Regionalny Urząd Pracy w Raciborzu, stan za 30.05.2002

Na podstawie www.kuzniarac.w.interia.pl

Charakterystyka wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb na terenie Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska, oprac. PPB „Intereko” Sp. z o.o., Katowice marzec 2000r

Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Charakterystyka wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb na terenie Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska, oprac. PPB „Intereko” Sp. z o.o., Katowice marzec 2000r

Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kuźnia Raciborska, oprac. Pracownia Projektowa Sieci Sanitarnych i Ochrony Środowiska „Hydro-Sieć s.c.”, Opole 2001r.

Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kuźnia Raciborska, oprac. Pracownia Projektowa Sieci Sanitarnych i Ochrony Środowiska „Hydro-Sieć s.c.”, Opole 2001r.

Według sprawozdań z badań przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu

Według danych z Urzędu Gminy w Kuźni Raciborskiej

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

Dane przekazane przez Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej.

Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kuźnia Raciborska, oprac. Hydro-sieć s.c., Opole grudzień 2001.

Własne oszacowanie